建设项目环境影响报告表

项目名称：泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目

建设单位（盖章）：    泌阳县大众液化气有限公司

编制日期：2020年10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 泌阳县大众液化气有限公司 |
| 法人代表 | 董洋 | 联系人 | 王生 |
| 通讯地址 | 驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗 |
| 联系电话 | 15039613577 | 传真 | / | 邮政编码 | 463700 |
| 建设地点 | 驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗 |
| 立项审批部门 | 泌阳县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2020-411726-45-03-071081 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | D4512液化石油气生产和供应业 |
| 占地面积 (平方米) | 4220.3 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资(万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 17 | 环保投资占总投资比例 | 17% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020.12 |
| 项目内容及规模 1、项目由来及概况 泌阳县王店镇经济发展较快，为提高人民生活水平，发展绿色能源，节能减排，满足乡镇日益增加的用气要求。鉴此，泌阳县大众液化气有限公司投资100万元建设泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目，项目建设地点位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗，预计年销售液化石油气800t/a。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护条例》等法律法规的有关规定，本项目须进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（第44号令，2018年修订）的相关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“124、加油、加气站”，其中“新建、扩建”编制报告表，“其他”编制登记表；本项目为新建液化气充装站项目，对照目录应编制环境影响报告表。 受泌阳县大众液化气有限公司委托（见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位派专业技术人员对本项目建设情况和项目区域环境状况进行了现场踏勘、调查，并在此基础上通过对有关资料的收集、整理、分析，根据环境导则和相关规范编制了《泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目环境影响报告表》。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类、淘汰类名录内，项目用地不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。并在河南省投资项目在线审批监管平台进行网上备案，项目代码：2020-411726-45-03-071081（见附件2）。 3、项目地理位置及周边环境概况 项目位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗，项目地理位置见附图1。项目东、南、北三侧均为农田，西侧为002乡道，最近敏感点为北侧500m王店镇区、西侧740m董庄、西南侧860m薛庄、东南侧700m白蒋、东侧680m小尹庄，项目周边环境状况图详见附图2。 4、项目用地及选址合理性分析 项目位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗，根据泌阳县人民政府规划办公室开具的建设用地规划许可证和泌阳县王店镇人民政府开具的准入意见，可知本项目用地性质为建设用地，符合王店镇建设总体规划、土地利用总体规划及产业布局总体规划。因此，项目建设符合相关规划要求。 项目占地4220.3m2，其中项目生产及办公用房223m2，硬化地面2000m2。据现场调查项目与周围环境敏感点的距离满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定要求。因此，从环境保护角度分析，评价认为本项目选址可行。 5、项目平面布置合理性分析 项目场区四周建设实体围墙，根据项目主要功能和建设要求将整个场区划分为2大功能区，即办公生活区和储存灌装区。储存灌装区位于厂区东部，最东侧为三个卧式储罐，中间为灌装房，西侧为办公生活区。办公生活区与储存灌装区分隔开，道路进行水泥砼硬化，四周围墙为砖墙，满足安全要求。项目在厂区西侧设置一个出入口，连接厂外主干道，项目厂区各功能区相互联系又互不干扰。项目液化石油气储罐距离办公区域46m，距离项目厂界围墙最近10m。因此，项目储罐距离站内外建、构筑物的防火间距及地面的防火防暴要求符合项目储罐距离站内外建、构筑物的防火间距及地面的防火防暴要求符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定要求。另外，项目场区四周及道路两旁拟设置大量绿化带，整个场区功能分区明确，人流、车流通畅，场区平面布置简洁合理，场区平面布置图见附图三。 6、项目组成及主要建设内容 6.1 项目组成及主要建设内容 项目位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗，项目占地面积4220.3m2，总投资100万元，劳动定员6人。项目主要经济技术指标见表1，主要建设内容见表2。 表1 项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 100 自筹 2 年分装量 t 800 分装液化石油气 3 总用地面积 m2 4220.3 / 4 总建筑面积 m2 223 / 5 劳动人员 人 6 其中管理人员1人，生产工人5人。 6 劳动制度 年工作360d，实行单班8h工作制 表2 项目主要建设内容一览表 工程类别 名称 设施内容 主体工程 储罐区 共设置三个地上液化石油气卧式罐，其中两个50m3的液化石油气储罐和一个50m3的残液罐 站房 一座，一层，建筑面积100m2 压缩机房 一座，一层，建筑面积25m2 消防泵房 一座，一层，建筑面积27m2 灌装间 一座，一层，建筑面积50m2 辅助工程 配电房 一座，一层，建筑面积21m2 消防水池 有效容积516m3 公用工程 供水 厂区自备井供应 供电 由当地供电部门供应 排水 生活污水经化粪池处理后由附近村民拉走用于农田施肥 环保工程 废气治理 灌装间加强通风，厂区绿化 废水治理 生活污水经化粪池处理后由附近村民拉走用于农田施肥，不外排 噪声治理 减震、隔声 固废治理 储罐残液定期由有资质单位回收处理，生活垃圾由当地环卫部门定期清运 6.2主要原辅材料及能源消耗 本项目原材料及能源消耗见下表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 年消耗量 备注 1 液化石油气 800t / 2 钢瓶 3000个 循环使用 3 水 908t/a 自备井供给 4 电 3万kw·h/a 当地电网供给 注：液化石油气为无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。成分：氢气5~6，甲烷10，乙烷3~5，乙烯3，丙烷16~20，丙烯6~11，丁烷42~46，丁烯5~6，含5个碳原子以上的烃类5~12。 6.3产品方案及规模 本项目产品方案及规模见表4。 表4 项目产品方案及规模 产品名称 年产量 备注 分装液化石油气 800t 分装规格为14.5kg/罐 注：本项目设两个50m3液化石油气储罐，液化气密度按0.58t/m3，储罐充装系数按80%计，则项目站区液化石油气最大储存量为46.4t。 6.4项目主要设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 项目主要生产设备 序号 设备名称 型号规格 数量 用途 1 液化气储罐 50m3卧式 2个 液化石油气贮存 2 残液罐 50m3卧式 1个 收集残液 3 液化气泵 YQ15-5 2套 液化石油气输送 4 液化石油气压缩机 ZW-0.8/10-16 1台 提升压力 5 配电柜 / 1个 提供电力 6 LPG罐装称 YGT-50 5台 液化石油气灌装 LPG罐装称 YGT-50 1台 7 手动灌枪 YTG-50 6套 液化石油气充装 8 残液倒空架 YSP-15 1套 / 9 检斤称 DCS-120 1台 / 6.5公用工程 （1）给排水系统 ①给水系统 本项目充装房地面和钢瓶均不进行冲洗，项目运营期用水为罐区喷淋补充用水、职工生活用水和绿化用水。 罐区喷淋补充用水 根据安全设计，当气温超过35℃时需要对储罐进行喷淋降温。根据驻马店市年气温情况，预估最多需喷淋天数约40天/年，每天需喷淋时间约4小时，喷淋用水量约为50m3/h，则项目年罐区喷淋用水量约为8000m3/a，挥发损失量按照10%计，则喷淋废水产生量为7200m3/a，此部分水为洁净水，经收集后循环使用，只需补充损耗量800m3/a。 B、职工生活用水 本项目劳动定员6人，场区内不设食堂、宿舍，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2014)，结合本项目实际情况，职工生活用水量按50L/（人·d），则项目生活用水总量约0.3m3/d，即108m3/a（年生产天数360天）。生活污水产生量按生活用水总量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.24m3/d，即86.4m3/a。生活污水主要污染物为COD300mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N20mg/L、SS200mg/L。 综上，项目总用水量8108m3/a。项目运营期用排水情况表见表6，项目运营期水平衡图见图1。 表6 项目运营期用排水情况表 项目 总用水量 m3/a 新鲜用水量m3/a 循环量 m3/a 耗散量 m3/a 产生量 m3/a 罐区喷淋补充水 8000 800 7200 800 0 职工生活用水 108 108 0 21.6 86.4 总水量 8108 908 7200 821.6 86.4 ②排水系统 项目采用雨污分流排水体系，雨水由厂区雨水管道外排；项目运营期无生产废水产生，生活污水产生量按生活用水总量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.24m3/d，即86.4m3/a。生活污水经场区内的化粪池处理后，由附近村民拉走用于农田施肥，不外排。 （2）供电系统 本项目用电主要为生产、生活用电，用电量约30000kW.h，由当地变电站供给。 消防 本项目严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）要求建设。本项目建设消防水池容积约为516m3，并配套建设消防泵房，配干粉灭火器、灭火毯、砂子及其他消防桶、铲等消防器材，站区及分区隔离器为不低于2m的非燃烧实体围墙，符合消防管理要求。 防爆、防雷、防静电 由于储罐区属于爆炸危险性的甲类生产厂房，故按防爆车间设计泄压面积，泄压比大于0.15m2/m3，所有门窗必须外开，结构采用防爆能力强的钢筋混凝土框架结构；储罐区设置安全阀、液位、压力和温度检测仪表，站内设可燃气体浓度报警器。根据生产性质、发生雷电的可能性和后果，站内生产装置和辅助设施中的工业建物属于第一类防雷等级，项目已在储罐上部安装避雷针以防止雷击。对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取了静电接地措施。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，不涉及原有污染。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 泌阳县位于东经113°06′～113°48′，北纬32°24′～33°06′之间，地处驻马店市西南部，南阳盆地东缘。北交方城、舞钢，南临桐柏，东接确山、遂平，西连唐河、社旗，全境南北长68.5km，东西宽67.5km，面积2790km2，约占全省面积的1.67%，是驻马店市面积最大的县，县人民政府设在泌水镇，因县城在泌水北岸，故名泌阳。 本项目位于项目位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗，项目所在地交通便利，区位优势明显。项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 泌阳县地形复杂，境内山区、丘陵、平原地貌类型都具备。地势基本是中部高，东北、西南两隅低平。桐柏山余脉在县境内呈“S”形走向，形成南阳盆地东缘的脊背地带和江、淮两大水系支流的分水岭。山区1168.2km2，占41.87%；丘陵1159.8km2，占41.57%；平原462km2，占16.56%。 位于县境东北部的白云山，海拔983m，为全县诸山之冠，亦为驻马店地区最高峰。沙河店镇梨树湾地势最低，海拔83m。板桥以东呈扇形地带与黄淮平原接壤。县城周围与赊湾一带，海拔140m左右。本项目的水源就是白云山上的山泉水。 县城地势较平坦，地面大致东高西低，老城高，北部新发展区低，高低差5～8m。城区土壤成份：东北部中等膨胀土，西部、北部为轻微膨胀土，中部亚粘土，南城区为黄粘土，原体育场四周是1～2m的腐质土或淤积土，南菜园为砂砾土。 项目所在区域无滑坡及崩塌等不良地质现象，无岩溶及泥石流分布，地势相对简单，较为平坦，适宜建设。 3、水文特征 （1）地表水 泌阳为江、淮两大水系支流上游发源地之一。境内大小河流共153条，多为上游河。其中干流两条，即泌阳河和汝河（沙河）。泌阳河西流，属长江流域唐白河水系；汝河东流，属淮河流域洪汝河水系。县城主要有泌阳河和梁河经过。 泌阳河为境内最大河，常年河，古称比水、沘水及泌水，建国后改为泌阳河。源于白云山东麓，曲折南下，至大路庄乡邓庄铺折向西，与铜山南北之水同注于宋家场水库。出库流向西南，经高邑又折向西，环县城南侧迤西，至赊湾乡多庄出县境，至唐河县源潭镇汇入唐河。为省内著名的倒流河，有“泌水倒流”之说。境内河流长74.3km，宽150～300m，流域面积1338km2，有18条支流汇入。河道比降：自发源地至凤凰脖为55‰，凤凰脖至宋家场为2.5‰，宋家场至多庄为1.03‰。最大流量为4550m3/s（1975年8月），其次为4410m3/s（1955年7月9日），最小流量为0.14m3/s（1929年）。 梁河，为泌阳河右岸支流。源于官庄乡黄山北麓，流经石头河、三山、杨家集至县城北折向西南入泌阳河。河道长34.3km，流域面积143km2。河道比降：自发源地至石头河37.6‰，石头河至入河口2.2‰。河宽50～80m。其支流，左有坡山街河、大熊庄河，右有秦冲河。 县境地表水除有较多的河流外，还有人工修建的大、中、小型水库73座，总库容5.12亿m3。塘堰1399个，蓄水面积10km2。年平均地表径流总量8亿m3，年降水平均径流300mm。径流量最大年份是1975年，为18.8亿m3；最小是1966年，为0.46亿m3。 （2）地下水 泌阳县城位于泌阳河老鳖盖的北侧，本区域均属浅层中等富水区段，含水层埋深5～25m，厚度200m，含水层岩性即砂砾土、亚砂土。单井出水量30m3/h，一般水源地层分为四层，即：黄土状亚粘土、亚砂土、砂及砾石、粘土。大气降水和河水是本区域内地下水之来源。因地势起伏大，山、岗、凹地河沟多，大气降水不易渗漏，水多从地表排泄，故地下水储存较少。全县地下水主要是35m以上的浅层水。山区基岩广布，地下水贫乏，仅局部沿河两岸含水较富，可成井。丘陵缓岗区：近大河和凹地地下水丰富，岗顶及斜坡处贫缺。水位埋深随地形地貌不同而变化。水的化学类型为重碳酸钙钠型水，矿化度0.31～0.54克/升，水质较好，适合工农业用水和生活用水。 4、气候特征 泌阳县处于亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性季风气候，四季分明，气候湿润。 日照：常年日照时数在1758.6－2361.5小时之间。年平均日照时数2062.2小时，平均日照率为47%。 气温：年平均气温14.6℃，平均气温最高值为15.8℃，最低值为13.9℃。 地温：平均地面温度17.0℃，一月最冷为2.1℃，七月最高为31.0℃。 霜：年平均无霜期219天，90%的年份在203天以上，最长243天，最短195天。 降水：境内夏季降水集中，强度大，春、秋降水较集中，冬季降水量小，年均降雨量950.1mm。 湿度和蒸发：平均相对湿度为73%，平均蒸发量为1603.1毫米。 风：据《泌阳县城总体规划》，全年主导风向以东风为主，东南风、东北风次之；夏季盛行东风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.7m/s；静风频率也较高，全年平均约为12%。泌阳县风玫瑰图见下图。 图2 风向玫瑰图 5、土壤及植被 项目所在区域为平原农业地区，泌阳县植被以小麦、玉米、花生、红薯、蔬菜等农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。项目所在区域为城市开发区域，植被多以农作物栽培植被和人工栽培林木植被。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 2009年全省进行了土种对照下发“河南省第二次土壤普查土壤分类系统土种对照表”，泌阳县土壤反生分类共划分为8个土类，10个亚类，17个土属及32个土种。 本项目位于板桥水库上游，成土母质为湖相沉积物，该土系发育在砂姜土母土上，质地较粘，呈糊状；耕层为典型的水耕表层，呈灰黑色，有大量的铁锈斑纹和铁子，具有水耕氧化还原层；50cm以下为砾石层；耕层及心土层质地粘重，耕性差，适耕期短，长期淹水，通透性差，砾石层为障碍层，且影响根系下扎。土壤干时收缩、湿时膨胀，符合变性特征。 6、泌阳县城市总体规划概况 根据《泌阳县城市总体规划（2010~2030）》，现将泌阳县城市总体规划简述如下： 1）城市性质 以农副产品深加工为主导，以商贸、旅游为依托的园林城市，是泌阳县的政治、经济、文化、通信、交通中心。 2）城市规模 规划2010年泌阳县城市总用地面积15.5km2，城市人口达15万人；2020年总用地面积23.3km2，人口达22万人。 3）城市发展方向 泌阳县城市建设应以新区开发和旧区改造相结合，以新区开发为主。旧城区在条件许可的情况下，按照总体用地空间布局的要求，逐步改造，降低建筑密度，提高绿地率，改善居住环境。城区建设用地发展方向主要以向北、向东发展为主，适当向西、向南(跨泌阳河发展)，远景主要在泌阳河以南发展。城市基础设施建设必须适应这一趋势，合理选择城市文化、体育、商业中心用地，引导城市有序发展。 4）用地布局 县城总体规划用地布局结构为“一心，两轴，七片区”。一心即行政中心，该用地在原位置扩大用地规模；两轴为花园路城市东西发展轴和人民路南北城市发展轴；七片区为河流、绿带及两条主轴自然分割的组团。 7、项目周边饮用水水源地现状及保护区划定情况 1、根据《驻马店市饮用水源地保护条例》、《驻马店市板桥水库、薄山水库的饮用水源地保护区调整技术报告》、《河南省驻马店市饮用水水源地板桥水库环境保护规划》、《河南省泌阳县集中式饮用水水源保护区划分》、《河南省泌阳县乡镇集中式饮用水水源保护区划分》，将饮用水源相关的区域划分为三级保护区： （1）一级保护区 板桥水库南干渠及向两岸陆域纵深50米的范围；取水口至河里王、河里王至王楼水厂暗管管道两侧纵深50m的陆域范围；南干渠上游取水口半径500米的水库水域范围，及取水口侧正常水位线以上陆域半径200米的陆域范围，东至大坝东侧最高线。一级保护区总面积约5.4km2。 饮用水源一级保护区水质，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 根据《驻马店市板桥水库、薄山水库的饮用水源地保护区调整技术报告》可知，调整后，板桥水库饮用水水源一级保护区范围：水库大坝以内第一、第二取水口半径800米外包线内的水域范围；取水口侧高程111.5米以上至南副坝以西的陆域。经核算，调整后一级保护区面积为2.07km2，比调整前减少了6.01km2。 （2）二级保护区 南干渠上游取水口一级保护区以外的整个水库水域，水库正常水位线以下及正常水位线以上1000m的陆域(大坝至迁赔线高程115.3m，库容4.30亿m3)，面积约53.24km2；板桥水库南干渠两侧一级保护区以外陆域纵深1000m的范围，面积约28.3km2。二级保护区总面积约81.5km2。 饮用水源二级保护区水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《驻马店市板桥水库、薄山水库的饮用水源地保护区调整技术报告》可知，调整后，板桥水库饮用水水源二级保护区范围：一级保护区外水库高程115.3米以下的全部区域。经核算，调整后二级保护区面积为 56.14km2，比调整前减少了64.13km2。 （3）准保护区 板桥水库上游二级保护区以外所有向板桥水库汇水的区域，周边山脊线以内区域。准保护区总面积约714.8km2。 饮用水源准保护区内水体水质，原则执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 保护区总面积801.7km2，所涉及的行政区域有象河、春水、付庄、贾楼、沙河店(部分)、老河、板桥(部分)、下碑寺、驿城区胡庙(部分)和遂平县文城(部分)共十个乡。 根据《驻马店市板桥水库、薄山水库的饮用水源地保护区调整技术报告》可知，调整后，板桥水库饮用水水源准保护区范围：二级保护区外水库全部汇水区域。经核算，准保护区面积为705.5km2。 根据《驻马店市板桥水库、薄山水库的饮用水源地保护区调整技术报告》调整后图可知，本项目在板桥水库的准保护区范围内，根据《驻马店市饮用水源地保护条例》，在饮用水水源准保护区内禁止下列行为： (一)新建、扩建污染严重的石材加工等项目; (二)采砂、非疏浚性河道内取土; (三)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾、粪便和其他废弃物; (四)在河流、排水沟渠、滩地、岸坡堆放化工原料、医疗废弃物、粉煤灰、石末、秸秆和其他农业废弃物; (五)向水体排放油类、酸碱类污水或者未经消毒处理的医疗废水等有毒有害物质; (六)在水体中清洗装贮过油类、有毒有害污染物的车辆或者容器; (七)毁林开垦、破坏植被; (八)对饮用水水源造成严重污染的其他行为。 根据《河南省泌阳县乡镇集中式饮用水水源保护区划分》区划分结果图可知，本项目不在王店镇饮用水井的一级保护区范围内； II、河南省泌阳县集中式饮用水水源保护区 （1）泌阳县宋家场水库 一级保护区范围：水库取水口半径750米(主坝长)内正常水位线(187米)以下区域及西北至水库副坝、西南至030乡道、南至水库主坝区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水库正常水位线以下区域及正常水位线以上200米、西南至环湖路、西至030乡道—水库变电站连线的区域。 准保护区范围：二级保护区外，入库支流十八里河、铜峰河上游2000米河道内及北至新泌高速公路、南至森林公园—铜峰河上游2000米处连线的区域。 本项目与河南省泌阳县集中式饮用水水源保护区相符性分析：本项目选址不在泌阳县宋家场水库保护区范围内。本项目不在饮用水源地汇水区，且本项目废水不外排不会排入泌阳河，因此本项目的开发建设活动不会对饮用水源保护区造成影响。 本项目为泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目，无废水外排，项目的建设不会对板桥水库饮用水水源地、宋家场水库饮用水水源地、王店镇饮用水井造成明显的污染影响。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区化及人口 泌阳县辖3个街道办事处、6个镇、13个乡。根据第五次人口普查数据，全县总人口753774人。其中泌水街道办事处8.3万人、花园街道办事处8.5万人、古城街道办事处10.5万人、羊册镇57605人、马谷田镇39368人、春水镇32433人、高店乡28054人、盘古乡38315人、高邑乡24290人、王店乡34173人、铜山乡24644人、下碑寺乡19776人、象河乡3.04万人、付庄乡30237人、贾楼乡19469人、黄山口乡17046人、郭集镇40939人、泰山庙乡46086人、官庄镇46439人、杨家集乡37915人、双庙街乡30348人、赊湾镇40331人。 2、社会经济概况 2017年，泌阳县实现生产总值218亿元，地方财政预算收入达到 9 亿元，综合实力位居河南省先进行列。以农村公路为依托，25个扶贫村提前整村脱贫。泌阳还先后荣获国家级卫生城市、河南省园林城市、河南省最佳宜居城市、最佳人文旅游胜地、中国最具投资潜力特色魅力示范县200强等荣誉。 3、交通运输 泌阳县交通便利，县城距京广铁路、京广铁路客运专线70公里、焦枝铁路95公里、南阳姜营机场90公里。驻南、确内、泌唐、许泌、平桐、棠西六条省级公路贯穿全境，沪陕高速、焦桐高速、新阳高速穿境而过，形成以6条省道5条高速为骨架。 4、文物古迹 泌阳历史悠久，文化积淀浓厚，自然景观、人文景观及历史传说遗址俯拾皆是。全县已形成“三山两园两水一圣地”的旅游格局。三山，即：铜山、盘古山、白云山。铜山以其秀、怪、奇、险而闻名，被确定为省级风景名胜区。白云山，山势雄伟，云雾缭绕，奇花异草郁郁葱葱，自然繁殖野生动物30多种，是省级自然保护区。盘古山是传说中盘古开天辟地的地方，每年三月三庙会，陕西、湖北、安徽等地前来寻根拜祖的人数多达数十万人。“两园”即白云山森林公园和铜山湖森林公园，其中铜山湖森林公园是国家级森林公园。“两水”即铜山湖、板桥水库，铜山湖水面1.3万亩，湖中有岛，岛湖相连，天水一色，碧波荡漾，清澈见底，是国家级水利风景区。“一圣地”，即焦竹园革命纪念地，是鄂豫边省委最早所在地。 此外，还有北魏石窟、楚国长城、南朝齐梁时期无神论者范缜故里等闻名遐迩。特别是发现的马谷田镇下河湾古冶铁遗址，是集采、冶、铸于一体的战国秦汉时期的官营冶铁遗址，在中原地区乃至全国都十分罕见。 项目区范围内尚未发现需要特殊保护的文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于驻马店市驻马店市泌阳县王店镇王店村委王店村。根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次评价根据驻马店市2018年环境质量公报数据，结果见下表。 表7 项目所在区域环境空气质量监测结果 单位：mg/m3（O3日最大8小时平均值） 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 106 70 151 超标 PM2.5 年平均质量浓度 59 35 169 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 27 达标 NO2 年平均质量浓度 36 40 90 达标 CO（mg/m3） 第95百分位浓度 1.0 4 25 达标 O3 第90百分位浓度 108 160 68 达标 根据《环境影响技术评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)要求：根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。根据本项目特征，大气环境评价因子确定为：非甲烷总烃。非甲烷总烃需进行环境空气质量现状监测，根据2020年9月25日、9月26日河南金诺源环境监测有限公司对项目所在区域声环境质量的现场实测，项目各边界非甲烷总烃现状实测结果见下表。 表8 厂界周围环境空气现状监测结果 检测时间 监测点位 采样频次 非甲烷总烃（mg/m3） 2020.9.25 上风向 第1次 0.470 第2次 0.410 第3次 0.373 第4次 0.418 下风向1# 第1次 0.968 第2次 0.813 第3次 0.801 第4次 0.849 下风向2# 第1次 0.765 第2次 0.733 第3次 0.720 第4次 0.741 下风向3# 第1次 0.689 第2次 0.568 第3次 0.560 第4次 0.670 2020.9.26 上风向 第1次 0.547 第2次 0.426 第3次 0.457 第4次 0.526 下风向1# 第1次 0.975 第2次 0.820 第3次 0.802 第4次 0.925 下风向2# 第1次 0.730 第2次 0.652 第3次 0.646 第4次 0.681 下风向3# 第1次 0.629 第2次 0.582 第3次 0.552 第4次 0.617 由上述结果可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值。PM10、PM2.5年均超标倍数分别为0.51、0.69，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。超标原因分析：随着驻马店市工业快速发展，能源消耗和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前驻马店市已按照《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气将逐渐转好。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为柳河，项目东南侧距离柳河560m，柳河最终流入泌阳河。本次地表水环境质量现状评价采用2019年2月驻马店市环保局公布的《2019年2月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的泌阳县泌阳河涧岭店断面监测结果进行分析，详见下表。 表9 地表水监测结果统计表 监测断面 项目 COD mg/L 氨氮mg/L 总磷mg/L 泌阳河 （涧岭店断面） 测值范围 17.0 0.69 0.1 标准指数 0.85 0.69 0.5 超标率 0 0 0 最大超标倍数 / / / 标准值 （GB3838-2002Ⅲ类） 20 1.0 0.2 由表中数据可知：泌阳河水体监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 本次地下水评价资料引用《泌阳县发伟复合板有限公司彩钢瓦加工项目》中泌阳县环境监测站于2017年7月22日对项目区的地下水常规监测数据进行分析，监测点位位于本项目西北侧9.8km处，监测统计结果见下表。 表10 地下水现状监测结果统计与分析一览表 单位：mg/L 监测点 项目 总硬度 氨氮 高锰酸钾指数 项目区域 监测值 440 ＜0.09 0.4 标准值 ≤450 ≤0.5 ≤3.0 统计分析结果表明，本项目区域地下水监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求，地下水水质较好。 4、声环境现状评价 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属2类区，本项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼/夜60/50dB(A)），根据2020年9月25日、9月26日河南金诺源环境监测有限公司对项目所在区域声环境质量的现场实测，项目各边界噪声现状实测结果见下表。 表11 厂界周围声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点 昼间测值 夜间测值 执行标准 （昼/夜） 9月25日 9月26日 9月25日 9月26日 项目厂区 东界 52 53 43 43 60/50 南界 52 53 41 43 西界 53 52 44 43 北界 53 54 43 44 由上表可知，项目各厂界和敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 生态环境现状 本项目周围主要为农村生态系统为主，主要植物有杨树、槐树、草地等，生态环境较好。项目所在区域无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，主要保护目标为村庄和居民区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目厂址周围主要环境敏感保护目标见下表。 表12 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 人口(人) 功能区 环境空气 王店镇区 N 500 6000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 董庄 W 460 180 薛庄 SW 860 350 白蒋 SE 700 150 小尹庄 E 680 160 王岗 W 1850 230 枣园 W 2140 140 李斗沟 W 3120 280 袁庄 NW 2480 120 小杨庄 NW 3050 130 老林庄村 NW 4100 50 双庙 NW 3240 90 何庄 NW 4150 40 西高大堰 NW 4750 60 苗庄 NW 2680 30 郭庄 NW 4100 120 刘沟 NW 2880 70 陈庄 NW 3720 110 胡庄 NW 4620 80 孟庄 NW 4890 120 瓦房庄 N 2330 150 三里庄 N 2850 180 昌庄村 N 4640 180 红土沟 N 4730 100 三道沟 NE 2800 90 白庄村 NE 3020 220 禹庄 NE 3900 150 小郭庄 NE 4400 110 岭头起 NE 4750 30 华庄 NE 1570 120 吴老庄 NE 2670 150 吴台 NE 3400 90 南庄 NE 4050 60 辛庄 NE 3040 130 吴竹园 NE 4300 110 宋庄 E 1650 300 李湾 E 3550 120 玄坦庙 E 4620 150 梁庄 E 2470 190 古张洼 E 3450 180 杨庄 E 4650 120 两半截庄 SE 3180 360 刘庄 SE 4500 130 桐树庄 SE 4880 60 后官驿 S 1390 160 南官驿 S 2250 60 赵庄 S 4560 150 夭庙村 SW 2480 100 东天庙 SW 3150 170 刘楼 SW 3860 80 余庄 SW 4520 90 李沟 SW 4020 120 林陈庄 SW 2680 140 宋洼 SW 3250 80 大路庄 SW 4460 110 韩庄 SW 4760 190 地表水 柳河 东南侧 560m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 地下水 环境 项目区域 / / / 《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类 声环境 项目厂界 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 O3、CO、PM2.5、SO2、NO2和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值，具体见下表。 表13 环境空气质量标准限值 单位：µg/m3 污染物名称 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO（mg/m3） O3 非甲烷总烃 年均值 60 40 70 35 / / 2000（一次值） 24小时/日最大8小时平均 150 80 150 75 4 160 1小时平均 500 200 / / 10 200 2、地表水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体见下表。 表14 地表水环境质量标准 项目 PH COD BOD5 氨氮 单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 3、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，见下表。 表15 声环境质量标准 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类区 60 50 4、地下水质量标准 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类区标准，见下表。 表16 地下水环境质量标准 项目 PH 总硬度 氨氮 高锰酸钾指数 单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤0.5 ≤3.0 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表17 项目执行的污染物排放标准汇总表 要素 分类 标准名称 适用 类别 参数名称 限值 评价 对象 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中无组织排放 周界外浓度最高点 4.0mg/m3 非甲烷 总烃 《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 表2 工业企业边界 2.0mg/m3 废水 本项目所有废水均不外排，无执行标准。 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 等效声级Leq(A) 昼60dB(A) 夜50dB(A) 噪声 固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险固体废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 固体废物 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营期无生产废水，生活污水产生量为86.4m3/a。生活污水经场区内的化粪池处理后，由附近村民拉走用于农田施肥，不外排，评价建议不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程及产污环节分析 施工期工艺流程及产污环节分析 施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 由图可见，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。 （1）噪声污染源：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、卷扬机、吊车、汽车等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在90dB(A)左右。 （2）大气污染源：在地基开挖、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。 （3）水环境污染源：包括降雨冲刷开挖面土堆造成局部水土流失，施工废水施工人员生活废水等。 （4）固体废物污染源：在地基开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾，因此，施工期会产生一定的固体废物。 营运期工艺流程及产污环节分析 本项目为泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目，项目年分装液化石油气约240t，生产工艺流程及产污环节见下图。 图3 项目生产工艺及产污环节示意图 生产工艺流程简述如下所述： 汽车槽车卸料：液化石油气（LPG）用汽车槽车送至站内卸车台，由卸车软管连接至LPG储罐。卸车时，压缩机自储罐抽吸气态LPG并压入汽车槽车的气相空间，使槽车和储罐之间形成压差，利用压差将LPG卸入储罐，LPG储罐正常工作压力一般为0.3MPa。 （2）残液回收：项目使用的钢瓶均为监督局进行质量监测合格的钢瓶，本项目内不进行监测。钢瓶运至站内需要进行倒残，倒残时将软管连至钢瓶出入口，打开压缩机气相出口，利用压缩机向钢瓶内加压至0.2~0.3MPa，然后关闭压缩机气相出口阀，将钢瓶翻转，再打开液相出口阀，这样钢瓶内的残液就在压力的驱动下，流入残液罐。 （3）充瓶灌装：残液回收后的钢瓶放在灌装称上，连接好管线，通过烃泵向钢瓶内灌装LPG，待达到设定的重量时，灌装称会自动切断气源，关闭钢瓶角阀，拆下连接管线，检验是否漏气后需再次进行重量检定，合格后即完成了充瓶作业。 二、污染因素分析 经现场调查本项目已建成运行，不存在施工期对周围环境的影响。因此，本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 1、营运期产污环节分析 1.1废气 项目运营期废气为运输车辆产生的汽车尾气及卸液、贮存、残液回收和灌装过程产生的非甲烷总烃。 汽车尾气 进出站内的车辆会产生少量的汽车尾气，且属于间断性的无组织排放，日常通过控制车辆行驶速度降低影响，项目区域场地较为开阔且有大量的绿化，汽车尾气通过空气扩散和绿化吸收后对周围环境影响较小，可忽略不计。 非甲烷总烃 液化石油气卸液、贮存、残液回收和灌装过程产生烃类气体的跑、冒、漏情况均为无组织排放，以非甲烷总烃计，由下式估算其工作排放量： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW——工作损失（kg/m3投入量）； M——项目液化石油气成份是丙烷（C3H8）和丁烷（C4H10），其分子量M=48.2 P——项目安全阀定压1.05P操作。取P=10500Pa KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，取KN=1 KC——产品因子，取KC=1 计算得到LW=0.212kg/m3，项目年灌装液化石油气量为800t，液化石油气密度按0.58t/m3，则项目非甲烷总烃的无组织排放量为0.292t/a。 1.2废水 本项目充装房地面和钢瓶均不进行冲洗，采用干清理方法进行清理不产生废水，罐区喷淋水循环使用不外排，运营期废水为职工生活污水。 （1）生活污水 本项目劳动定员6人，场区内不设食堂、职工宿舍。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2014)，结合本项目实际情况，职工生活用水量按50L/（人·d），则项目生活用水总量约0.3m3/d，即108m3/a（年生产天数360天）。生活污水产生量按生活用水总量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.24m3/d，即86.4m3/a。生活污水主要污染物为COD300mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N20mg/L、SS200mg/L。生活污水经厂区内的化粪池处理后，由附近村民拉走用于农田施肥，不外排。 （2）初期雨水 暴雨天气，大量雨水冲击地面时会含有少量的烃水混合物，直接外排会污染区域的水环境，初期雨水按下式进行估算： q=3841(1+0.85lgP)/(t+17)0.85 式中：q——暴雨强度（升/秒·公顷） P——重现期，取一年； t——地面集水时间与管内流行时间之和，取1； 计算结构q=329升/秒·公顷 Q=q×F×Ψ×T 式中：Q-初期雨水排放量； F——汇水面积，公顷； Ψ——泾流系数（0.4-0.9，取0.7）； T——收水时间，一般取15分钟。 本项目厂区除建构筑物及绿地以外占地约为0.42公顷，经计算初期雨水量为87m3。项目消防水池已建成，消防水池有效容积约为516m3，其中一部分用于收集初期雨水用于消防和厂区洒水降尘，一部分用于发生事故时收集消防废水。 1.3噪声 本项目噪声主要来源于压缩机、电机、液化气泵等运行过程中产生的噪声。根据对同类型企业类比调查，本项目主要设备噪声源强如下表所示。 表18 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声源强 治理措施 治理后源强 位置 1 液化石油气压缩机 80-85 采用低噪声设备，并置于车间内，设备基础减震 65 充装房 2 配套电机 75-80 60 充装房 3 烃泵配套电机 75-80 60 充装房 4 液化气泵 80-85 采用低噪声设备，设备基础减震 65 罐区 1.4固体废物 项目固体废物包括生产固废和职工生活垃圾。 （1）生产固废 项目内使用的钢瓶均为检验合格的钢瓶，因此不会产生废钢瓶。项目运营期固废为残液罐收集的液化石油气残液。本项目液化石油气用量为800t/a，根据类比调查，每100kg的液化石油气会产生残液0.5kg，故项目残液产生量为4t/a，钢瓶内残液抽入到残液罐中收集，根据《国家危险废物名录》（2016版），收集的残液属于危险废物，危废编号 HW49，废物代码900-999-49，经收集后委托有专门回收处理资质的单位进行回收处置。 （2）职工生活垃圾 厂区劳动定员6人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为3kg/d、1.08t/a。生活垃圾属于一般性固体废物，评价建议在厂区内设垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门集中清运至垃圾处理厂。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 卸液、贮存、残液回收和灌装 | 非甲烷总烃 | 0.292t/a | 0.292t/a |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水86.4t/a | CODcr | 300mg/L、0.026t/a | 经化粪池处理后由周边村民拉走肥田 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.017t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.017t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L、0.002t/a |  |
| 固体废物 | 运营期 | 生产固废 | 残液 | 4t/a | 0 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.08t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要为生产设备噪声，经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，项目边界噪声对周围声环境影响较小 |
| 主要生态影响： 项目运营期对生态的主要影响表现在固体废物若不妥善处置会对周围生态环境造成二次污染。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析及防治措施 本项目施工期环境影响主要有大气、水、声、固体废弃物和生态。 1.大气环境影响分析 本项目施工期的主要污染物为扬尘和各类燃油动力机械排放燃油废气，扬尘采用洒水、覆盖，合理安排车辆出行的措施，车辆废气采取敞开布置的措施。只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响大大降低，同时机动车尾气排放量相对较小，对周围环境影响较小，随施工期的结束，施工期对环境的影响也随之消失。 根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》的相关要求，为强化扬尘综合治理，积极推行绿色施工，减轻施工期粉尘对项目区域大气环境的影响，建议项目施工期采取以下控制措施： （1）施工单位应当根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作； （2）施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生，特别在有风天气时要增加洒水次数，风力较强时（4级及以上）禁止进行土方施工，同时作业处覆以防尘网； （3）在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，在项目四周应连续设置不低于2m的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏防溢的，应设置警示牌； （4）施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，保证平整坚实，无浮土、无积水； （5）建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水或其他防尘措施； （6）及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； （7）在工地出口处设置冲洗设施，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； （8）运输车辆加盖篷布，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行。 （9）尽量使用商品混凝土，减少现场搅拌。 在采取以上评价要求的各项废气污染防治措施后，施工期废气各污染物均得到有效治理，对周围大气环境影响不大。 2.水环境影响分析 本项目施工期的污水主要是施工人员生活污水、建筑泥浆废水，施工现场不设食堂，施工期施工人员约为20人，以60L/（人·d）计，生活用水量为3m3/d，排污系数按0.8计，本项目施工期生活污水排放量为0.96m3/d，主要污染物浓度分别为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS180mg/L、NH3-N20mg/L。 本项目施工期产生的废水具有暂时性，随施工期结束而终止，对周围环境影响较小。污水收集后经简单沉淀处理用于施工现场降尘、喷洒，不向周围地表水域排放，现场设置旱厕，定期清理用于肥田。本项目施工期产生的废水具有暂时性，随施工期结束而终止。 3.声环境影响分析 施工期期间起重机噪声值为85dB，装载机噪声值为70dB，运输车辆噪声值为75dB。采取的措施有：合理安排工期，严格设置施工时间；高噪音的施工材料尽量集中在建设地点中央，对于高噪音设备尽量避免同时施工噪声叠加；设置隔声挡板， 本项目施工期产生的噪声具有暂时性，随施工期结束而终止。 4.固体废弃物环境影响分析 施工期间所产生的固体废物主要有施工废物料、施工人员的生活垃圾等，废建筑材料大约20t，由相关机构回收利用，施工人员的生活垃圾每天产生量为10kg/d，及时清运。本项目施工期产生的固体废弃物具有暂时性，随施工期结束而终止。 5.生态环境影响分析 本项目所属区域无珍稀动植物，该项目建设期间在开挖、平整、填方过程中，区域内部分植物遭到破坏，植被受破坏后表土裸露，遇到强降水会形成溅蚀或因水积流产生面蚀。为尽量减少本项目建设对生态环境的影响，评价建议： （1）修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治； （2）注意土石方平衡，合理规划地基开挖次序，减少土石方的堆积量； （3）开挖土方覆盖措施，避免雨天雨水冲刷； （4）合理安排施工进度，加快地基施工，及时回填。 本项目位于平原区，区域地势平坦，土壤流失强度不大。工程可能造成的水土流失主要是建筑物及基础设施地基的开挖、管道铺设时开挖造成的。本工程不造成大量的裸露的土壤开挖面，因此基本没有土壤裸露造成的水土流失。由于土石方堆放量本身就不大，因此由于冲刷造成的流失量是很小。 施工期水土流失控制措施： （1）工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。 （2）工程施工分期分区进行，缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （3）临时堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 评价认为项目在措施落实到位后，不会对所在区域的生态环境造成显著的影响，项目建设完成后，上述环境影响也随之消失。 生态修复计划：绿化补偿为生态补偿的一项有效措施。本项目设计绿地率为20％，符合设计规范的绿化要求，已经起到了部分生态补偿的要求。不同植被的生态补偿能力不同，补偿能力依次为乔木>灌木>绿篱>草地，因此，只要选择合理的绿化品种，实行“常(绿)与落(针)相结合，乔木与灌木相结合，灌木与草坪相结合”，既美化环境，又降低污染，可达到生态补偿的目的。 营运期环境影响分析及防治措施： 1、环境空气影响分析 项目运营期废气为运输车辆产生的汽车尾气及卸液、贮存、残液回收和灌装过程产生的非甲烷总烃。 1.汽车尾气 进出站内的车辆会产生少量的汽车尾气，且属于间断性的无组织排放，日常通过控制车辆行驶速度降低影响，项目区域场地较为开阔且有大量的绿化，汽车尾气通过空气扩散和绿化吸收后对周围环境影响较小，可忽略不计。 2.非甲烷总烃 （1）评价因子及评价标准 本项目废气污染源主要为非甲烷总烃污染物评价标准和来源见下表。 表19 污染物评价标准 污染物名称 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 非甲烷总烃（NMHC） 一次值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》推荐值 由工程分析知，项目液化石油气卸液、贮存、残液回收和灌装过程产生的非甲烷总烃量为0.292t/a，属无组织排放气体。 （2）污染源参数 根据本项目实际情况，无组织废气产生的主要环节为灌装工序，无组织废气的预测以充装间为污染面，参数取值及计算结果见下表。 表20 无组织排放浓度预测参数及结果一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放高度（m） 宽度 （m） 长度 （m） 非甲烷总烃 0.292 0.034 6 5 10 （3）项目参数 估算模式所用参数见表。 表21 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) 91万 最高环境温度 40.0°C 最低环境温度 -10.0°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （4）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表22 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 矩形面源 NMHC 2000.0 136 6.79 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC，Cmax为0.136mg/m3，占标率1%<Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （5）大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离。以AERSCREEN估算模式计算结果可知，本项目为二级评价项目，可直接引用估算模型预测结果进行评价，无需设大气环境防护距离。 （6）污染物排放量核算 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 液化气灌装 非甲烷总烃 加强管理 《大气污染物综合排放标准详解》推荐值 2.0 0.292 无组织排放总计 无组织排放总计（t/a） 非甲烷总烃 0.292 表24 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 非甲烷总烃 0.292 （7）大气环境影响结论 本项目排放的污染物为非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐模型中的估算模型预测，各类废气污染物正常排放下短期浓度贡献值的最大浓度占标率Pmax小于10%，满足导则中最大占标率≤100%的要求，故本项目大气环境影响可接受。 2、运营期水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目充装房地面和钢瓶均不进行冲洗，采用干清理方法进行清理不产生废水，罐区喷淋水循环使用不外排，运营期废水为职工生活污水。 由工程分析知，项目生活污水产生量为0.24m3/d，即86.4m3/a。生活污水主要污染物为COD300mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N20mg/L、SS200mg/L。生活污水经场区内的化粪池处理后，由附近村民拉走用于农田施肥，不外排，对周围环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 根据区域地下水现状监测数据知，项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量较好。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属IV类建设项目，本项目可能对地下水产生影响的场所主要是储罐区、灌装区、事故池及化粪池。为降低项目对地下水环境造成的影响，本评价提出一下几点措施： 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 建设单位采用双层固定真空粉末绝热储罐，双层储罐由于其有两层罐壁，在防止液体出现渗（泄）漏方面具有双保险作用。防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 灌装液体不得超过储罐容积的90%（本项目为80%）。 入场槽车应配装安全阀、液面计、压力表、防爆片和导静电等安全装置。 储罐安装基础必须坚实牢固，并应防火耐热，严禁使用沥青地面。 项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制项目储罐液体下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 3、运营期声环境影响分析 本项目噪声主要来源于压缩机、电机、液化气泵等运行过程中产生的噪声。根据对同类型企业类比调查，本项目主要设备噪声源强如下表。 表25 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声源强 治理措施 治理后源强 位置 1 液化石油气压缩机 80-85 采用低噪声设备，并置于车间内，设备基础减震 65 充装房 2 配套电机 75-80 60 充装房 3 烃泵配套电机 75-80 60 充装房 4 液化气泵 80-85 采用低噪声设备，设备基础减震 65 罐区 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测。 （1）声级计算 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA(r)= LA(r0) - 20lg(r/r0) - △L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离（m）； r—预测点到声源的距离（m）； △L—墙体隔声[dB(A)]，取10。 根据业主提供资料及生产安排，项目夜间不生产，项目各噪声源经过减振、隔声等处理措施，再经过距离衰减后，对项目厂界噪声预测结果见下表。 表26 厂界噪声贡献值 序号 本项目厂区各厂界 设备距厂界距离（m） 各厂界噪声贡献值 dB（A） 标准值dB（A） 1 北厂界 15 41 60（昼间） 2 东厂界 30 35 3 南厂界 15 41 4 西厂界 60 28 由上表可以看出，本项目生产过程中产生的噪声经过基础减振、墙体的隔声及距离的衰减后，项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目噪声对区域声环境影响较小。 4、运营期固体废物影响分析 本项目固废包括生产固废和生活垃圾。项目固废产生及处理情况见下表。 表27 项目运营期固废产生及处置情况一览表 固废名称 产生量 处理方式及去向 排放量 储罐残液 4t/a 收集后交由有资质的单位处理 0 生活垃圾 1.08t/a 收集后由当地环卫部门集中清运至垃圾处理厂 0 由上表可知，项目运营期产生的生产固废均合理处置，不外排，因此对区域环境质量影响较小，处理措施可行。 5、环境风险评价分析 项目共设两个50m3液化石油气储罐和一个50m3的残液罐，对照《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中的相关规定，输送方式为槽车运输。 （1）环境风险识别 按照《爆炸危险场所安全规定》，液化石油气充装站属于危险场所，一旦发生重大环境风险事故，必然会对项目周边区域的大气和地表水环境造成重大危害。主要可能发生的危害包括泄漏、爆炸、火灾等风险。主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。 表28 液化石油气的理化性质及危险特性表 名称 石油气 英文名称 Liquefied petroleum gas 别名 液化石油气、压凝汽油 分子式 混合物 理化性质 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味；闪点：-188℃（52.23kPa/-168.8℃） 危险特性 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，预热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 健康危害 急性中毒：有头晕、头疼、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重疾者可突然倒下，尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。 慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳定以及植物神经功能紊乱等。 包装标志 易燃气体，有毒气体 包装方法 钢质气瓶 根据本站生产工艺和设备特点，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）和《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，本站在生产经营过程中存在的危害因素及风险场所见下表所示。 表29 危险、有害因素及危险场所分布汇总表 序号 危险、有害因素 风险场所 事故后果 危险程度 1 火灾、爆炸 液化石油气储罐区、泵房、灌装间、卸车点、配电室等 人员伤亡、财产损失 III 2 电气火灾 站内用电设备 人员伤亡、财产损失 III 3 压力容器、管道爆炸 液化石油气储罐、管道 人员伤亡、财产损失 III 4 中毒、窒息 液化石油气储罐区、泵房、灌装间、卸车点 人员伤亡 II 5 触电伤害 用电设备、设施、变配电室 人员伤亡 II 6 低温伤害 液化石油气储罐区、泵房、灌装间、卸车点 人员伤亡 II 7 机械伤害 压缩机、烃泵等设备运转部位 人员伤亡 II 表30 危险、有害因素分级表 级别 危险程度 可能导致的后果 I 安全的 不会造成人员伤亡或系统破坏 II 临界的 处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡，系统损坏或财产损失，但应予以排除或采取防范控制措施 III 危险的 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 IV 灾难性的 造成人员重大伤亡和系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并尽心重点防范 （2）环境风险潜势初判 危险物质数量与临界值比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要风险物质为液化石油气，最大存储量为46.4t，附录中284石油气临界量为10t，根据公式Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn，计算结果1＜Q=4.64＜10。 行业及生产工艺（M）、危险物质及工艺系统危险性（P） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1，本项目所属行业为“其他”，M=5（即M4），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.2，本项目为1＜Q＜10，M=5（即M4），故P值为P4。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D.1，本项目大气环境敏感成都分级为E2，本项目的风险潜势为Ⅱ，风险评价等级为三级。 源项分析 1）事故类型 本项目可能发生的事故主要有液化石油气储罐及管线破损导致石油气渗漏，石油气与空气形成爆炸性混合气并达到爆炸极限时，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： ①储罐、管道破损导致石油渗漏引起大气污染事故、水体以及土壤污染； ②石油气泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故； ③一旦设备、容器、管道破损，大量液化石油气喷出，由液态急剧减压变为气态，大量吸热，如果喷到人身上，就会导致低温伤害。 2）事故原因： ①设备故障 角阀松动、减压器挡板失灵、密封件损坏等而泄漏油气造成事故。 ②认为误操作因素：由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因等造成的事故。 ③未按时效验，含硫石油气对储罐壁和气瓶壁内部造成化学腐蚀，诱发裂纹造成泄漏。 ④钢瓶内充装过量的液化石油气，在环境温度升高的情况下，瓶内液化气体剧烈膨胀，致使瓶体破裂。 ⑤装有液化石油气的钢瓶靠经热源，使钢瓶内液化石油气迅速气化，压力随之增大，直至超过钢瓶允许压力而发生爆炸。 ⑥钢瓶因撞击引起爆炸火灾事故。 ⑦将液化石油气任意倒瓶，产生静电放电或挥发出的油气遇上明火而起火。 ⑧擅自处理残液或充装气瓶，引起燃烧爆炸。 ⑨运输过程中可能产生泄漏及碰撞等交通事故，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。 3）行业事故调查与统计 国内液化石油气在生产、输送及使用过程中发生了的泄漏及火灾事故，其中以管道类及站场类事故为主，事故发生因素主要由认为和操作不当引起。各种事故类型及发生的频率见下表。 表31 危险、有害因素分级表 序号 事故原因 针孔/裂纹 穿孔 断裂 总计 1 外部影响 0.073 0.168 0.095 0.336 2 带压开孔 0.02 0.02 / 0.040 3 腐蚀 0.088 0.01 / 0.098 4 施工缺陷和材料缺陷 0.073 0.044 0.01 0.127 5 地移动 0.01 0.02 0.02 0.050 6 其他原因 0.044 0.01 0.01 0.064 7 合计 0.308 0.272 0.135 0.715 事故按破裂大小可分为三类：针孔/裂纹（损坏处的直径≤20mm）、穿孔（损坏处的直径>20mm，但小于管道的半径）、断裂（损坏处的直径>管道的半径）。 可见，其中针孔/裂纹发生的频率最高，穿孔次之，断裂最少。从事故原因分析，外部影响造成事故的频率最大，为0.336×10-3/km·a，大多数属于穿孔；其次是因施工缺陷和材料缺陷而引发的事故，事故率为0.127×10-3/km·a；因腐蚀而引发事故的几率为0.098×10-3/km·a，且很少能引起穿孔或断裂。由于地移动而造成的事故通常是形成穿孔或断裂，发生几率为0.05×10-3/km·a。由其他原因造成的事故约占全部事故的8%，这类事故主要是针孔、裂纹类的事故。 4）最大可信事故发生概率 考虑到压缩系统连接部位较多，压缩机的震动易造成这些部位松动，从而造成石油气的泄漏，一旦机房通风不良，会造成石油气的积聚，极易形成爆炸性蒸汽云。所以，石油气压缩系统具有压力高、压力变化频繁、易发生泄漏和火灾爆炸事故等特点。结合同类型项目风险识别结果，本工程最大可信事故确定为机泵房石油气泄漏发生火灾爆炸事故。 但根据石油气工程事故统计结果，石油气发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为1.9×10-6次/年。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率8.33×10-5次/年。可见，本项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。 事故影响分析 1）泄漏后果分析 石油气泄漏有事故泄漏和非事故泄露两种。 事故泄漏主要是指自然灾害造成的石油气泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非认为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的石油气全部进入环境，尽管液化石油气极易气化，但由于瞬时大量的倾入环境中，在瞬间挥发的同时仍会有部分沿地势坡度流入河流，并有部分渗入地下，对河流、土壤、生物造成一定的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的。其渗漏量很小，渗漏的部分大部分挥发进入到大气环境中，对地表水、土壤和地下水影响较小。 火灾、爆炸后果分析 本项目液化石油气充装项目储罐区发生泄漏后，若遇火源发生火灾和爆炸，将不可避免地会对周边建、构筑物及周边环境产生一定的破坏作用。按最不利情况，即泄漏的液化石油气全部发生爆炸计算，即爆炸燃烧的总量为7.8t液化石油气全部发生爆炸计算，液化石油气发生爆炸采用TNT当量法计算公式： WTNT=1.8aWrQr/QTNT 式中：WTNT——蒸汽云的TNT当量，kg； a——蒸汽云的当量系数，本项目取3%； 1.8——地面爆炸系数； Qr——物质的燃烧热，液化石油气取值46000kJ/kg； QTNT——TNT的爆炸热，取值4.52MJ/kg； Wr——蒸汽云爆炸中燃烧掉的总质量，液化石油气为7800kg。 采用EIAProA软件进行计算，得出以下结果： 表32 液化石油气爆炸冲击波伤害半径计算 项目 爆炸能量 WTNT（kg） 死亡半径 （m） 重伤半径 （m） 轻伤半径 （m） 财产损失半径（m） 液化石油气 4286.549 23.30 64.16 115.09 69.47 由上表可知，当发生爆炸时，液化石油气蒸汽云爆炸冲击波的损害死亡半径为23.30m，重伤半径为64.16m，轻伤半径为115.09m。根据项目储罐等与项目周围环境可知，项目敏感点均不在事故死亡半径内。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（液化石油气储罐距二级建筑的安全距离不小于20米）和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（液化石油气储罐距办公、生活建筑的安全距离不小于18米），项目满足防火间距及地面的防火防暴要求。项目应加强安全管理及事故防范措施，减少发生火灾、爆炸时对其的影响。 液化石油气为易燃易爆气体，完全燃烧后产生水与二氧化碳，不产生二次污染物，不会对大气造成较大影响。但火灾发生后消防废水化学需氧量、石油类、悬浮物等污染物浓度高，若直接排入环境会对收纳水体造成一定影响。本项目已建设消防水池，并进行了防渗漏处理。只要加强管理，采取防范补偿措施，在储罐区发生事故时，将会有效预防事故的发生。 事故防范措施 为了预防重大事故的发生，降低事故造成的损失，企业必须建立有效的危险源管理制度、防范措施。对重大危险源应登记建档，进行定期检测、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府和有关部门备案。 1）火灾防范措施 加强员工的安全意识与知识教育，提高员工的安全意识，杜绝麻痹大意的思想，防止意外发生。为此，提出以下建议： ①加强对员工的管理教育，搞好宣传教育，严禁烟火，提高人员的防火自觉性。 ②根据所采购的设备技术条件，制定符合实际操作的规程，并保证严格、熟练按照规程操作。 ③组织职工定期进行消防演练，每个职工都会使用消防器材。 ④加强站区设备、设施、电器的维修，使其处于良好状态，建立健全安全管理制度，制定人员安全责任制度。 2）设备的安全对策措施 ①设置预防事故设施：设置检测、报警设施，站区设置防雷和静电接地设施，电器过载保护设施，配备一定的防暴工具，设置隔音设施，站区设置安全警告标志等。 ②设置控制事故设施如安全阀、紧急停车设施等。 ③设置减少与消除事故影响设施如设置防火墙，设置灭火设施，配备劳动防护用品及装备等。 ④严格按照有关法规及规范选址，防火间距必须满足规范要求。 ⑤为减轻储罐、气瓶腐蚀，采取环氧粉末涂层防腐结构，外加电流阴极保护。 ⑥站内设安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空。 ⑦站场内利用围墙进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少生产区和生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。 ⑧储罐区设置导排沟，让事故废水进入应急水池中，保证发生火灾、爆炸时产生的消防废水能全部进入事故池，避免事故废水外排。 ⑨工程设计时，压缩机、泵及出口管线上的安全阀宜用管线将放散口引向高处；储罐上安全阀放空管口应考虑大气降水影响，避免积水锈蚀，确保安全阀起跳功能。 （6）火灾事故应急预案 ①岗位人员立即停车，现场值班人员最大限度组织自救，并组织厂区人员疏散。 ②发生火灾事故后，应急救援小组要及时组织抢险小组进行现场抢险救护，及时控制致灾源(如采取紧急停车)；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。 ③迅速向厂调度室、应急救援指挥部、车间、值班长汇报事故发生原因；接到报警后，通知维修人员、消防人员迅速赶到现场。 ④抢险小组成员要在指挥小组的合理指挥下按照预案程序及时进行现场人员、设备的救护工作，组织现场无关人员和受害人员及设备的安全转移，根据现场情况及时报告救援指挥小组，指挥小组根据汇报情况决定事故救援的升级上报和组织协调处理。 ⑤救援人员进入现场后，配带好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，查明有无中毒人员，以最快的速度将其送离现场。 ⑥消防人员可根据火灾情况采取相应措施；救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员擅自进入危险区。 ⑦环保部门接到报警后，应迅速佩戴好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，监测浓度，预测事故影响，采取相应措施。发生火灾事故后，要及时分析、检测现场环境及危害程度，如着火要检测，分析火势蔓延的可能性和着火产生的有毒有害气体对人员的危害程度。 ⑧所有电器设备和照明保持原有状态，机动车辆就地熄火，各生产人员坚守岗位迅速进行抢险，防止事故扩大。 ⑨当事故得到控制，应尽快实现生产自救，同时核查事故对周围环境造成影响以及经济损失，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施。 ⑩事故调查组开展调查，查明原因，总结教训。 （7）风险评价的结论与建议 表33 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目 建设地点 驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗 地理坐标 经度 E113.473620° 纬度 N32.794080° 主要危险物质及分布 本项目装卸、灌装及储存过程中用到的液化石油气，存储于厂区罐区及灌装间 环境影响途经及危害后果 液化石油气泄漏事故、火灾事故，引起大气、土壤、地表水环境污染事故。 风险防范措施要求 厂区落实环境风险防范措施，加强环境风险防范管理。 填表说明： 本项目主要液化石油气灌装销售，其落实相关防范措施后，环境风险影响可控，风险水平可接受。 6、选址与平面布置的可行性分析 本项目选址位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗，项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内无文物古迹。根据泌阳县人民政府规划办公室开具的建设用地规划许可证和泌阳县王店镇人民政府开具的准入意见，可知本项目用地性质为建设用地，符合王店镇建设总体规划、土地利用总体规划及产业布局总体规划。因此，项目建设符合相关规划要求。项目占地4220.3m2，其中项目生产及办公用房223m2，硬化地面2000m2。根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定要求，将项目的选址及平面布置与规范要求进行对照分析，见下表。 表34 选址及平面布局与相关规范的对应分析 序号 标准要求 本项目情况 符合程度 一、外部选址 1 液化气公司的选址宜选择在所在地区全年最小频率风向的上风侧，且应是地势平坦、开阔，不易积存液化石油气的地段。同时，应避开地震带、地基沉陷和废弃矿井等地段。 本项目选址位置地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段。同时，也不位于地震带、地基沉陷和废弃矿井等地段。 符合 二、总平面布置 1 ①液化气公司总平面必须分区布置，即分为生产区（包括储罐区和灌装区）和辅助区。 ②生产区宜布置在公司全年最小风频的上风侧或侧风向。 ③灌装间的气瓶装卸台前应有较宽敞的汽车回车场地 ①该项目内分区布置，即分为生产区（包括储罐区和灌装区）和辅助区（生活区）。 ②生产区宜布置在公司全年最小风频的侧风向。 ③灌装间的气瓶装卸台前应有较宽敞的汽车回车场地 符合 2 全冷冻式液化石油气储罐与全压力式液化石油气储罐不得设置在同一罐区内，两类储罐之间的防火间距不应小于相邻较大储藏室的直径，且不应小于35m. 本项目仅设全压立式液化石油气储罐 符合 3 生产区应设高度不低于2m的不燃烧实体围墙。辅助区可设置不燃烧非实体围墙 生产区设置高于2m的不燃烧实体围墙。 符合 4 生产区应设置环形消防条车道。消防车道宽度不应小于4m，当储罐总容积小于500m3时，可设置尽头式消防车道和面积不应小于12m×12m的回车场 项目储罐总容积小于500m3，消防车道宽度不小于4m，设置尽头式消防车道和面积不小于12m×12m的回车场 符合 5 生产区内严禁设置地下和半地下建、构筑物（寒冷地区的地下水消防栓和储罐区的排水管、沟除外）；生产区内的地下管（缆）沟必须填满干砂 生产区内无地下和半地下建、构筑物；生产内无地下管（缆）沟 符合 6 液化石油气储罐与所属泵房的间距不应小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时，其间距可减少至6m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时，泵与储罐之间的距离不限 本项目液化石油气泵露天设置在储罐区内 符合 项目选址及平面布置符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定要求，项目选址合理，平面布置符合防火、安全及交通运输要求，系统分明，布局合理。因此，本项目选址及平面布置可行。 7、“三线一单”分析 （1）生态保护红线：本项目位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委王店村，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。①项目废气通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒达标排放，对周围环境的影响较小。②项目噪声主要来要自于设备噪声，生产设备机械均置于生产车间内，主要噪声源强较低，经采取减振等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；③生活污水经化粪池处理后，用于周边农田肥田，不外排。④项目产生的生活垃圾暂存于生活垃圾箱，由环卫部门清运处理；危险废物暂存于废液罐内，收集后委托有资质的单位处置。综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 （3）资源利用上线：供电：该项目用电由驻马店市泌阳县王店镇王店村委王店村电网供给，项目用电量为3万kw•h。给水：该项目用水为市政管网供水。项目用水量为908m3/a。本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单：本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。 因此，从环境保护角度分析和“三线一单”相符性分析，评价认为本项目选址可行。 8、环保投资及环保验收一览表 项目环保投资主要为废气治理、废水治理、固废治理及厂区绿化。项目总投资100万元，其中环保投资17万元，占总投资的17%，具体如下表所示。 表35 项目环保投资一览表 项目 污染源 环保设施 数量 投资费用（万元） 废气 汽车尾气 控制车速，加强厂区绿化 / 1 非甲烷总烃 加强设备运行管理和职工的熟练操作程度，减少非甲烷总烃气体的跑冒滴漏情况，灌装车间加强通风，厂区绿化吸收 / 2 废水 生活污水 化粪池 1座 1 固废 生产固废 储罐残液定期由有资质的单位回收处理 / 4 生活垃圾 垃圾收集箱 若干 1 噪声 生产设备噪声 减震、隔声 / 3 初期雨水 消防水池有效容积516m3，用于收集初期雨水和发生事故时收集消防废水，并配备消防器材 / 5 消防 / 环保投资总计 17 本项目环保验收内容如下表所示。 表36 项目环保竣工验收一览表 项目 污染源 治理措施 验收指标 废气 汽车尾气 控制车速，加强厂区绿化 对周围环境影响小 非甲烷 总烃 加强设备运行管理和职工的熟练操作程度，减少非甲烷总烃气体的跑冒滴漏情况，灌装车间加强通风，厂区绿化吸收 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求 废水 生活污水 化粪池 合理处置不外排 固废 生产固废 储罐残液定期由有资质的单位回收处理 合理处置不外排 生活垃圾 垃圾收集箱 噪声 生产设备 噪声 减震、隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 初期雨水 消防水池有效容积516m3，用于收集初期雨水和发生事故时收集消防废水，并配备消防器材 保证厂区内初期雨水和消防废水不外排 消防

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 汽车尾气 | CO、THC、NOX | 控制车速，加强厂区绿化 | 对周围环境影响小 |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 非甲烷 总烃 | 加强设备运行管理和职工的熟练操作程度，减少非甲烷总烃气体的跑冒滴漏情况，灌装车间加强通风，厂区绿化吸收 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求 |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 | CODcr | 化粪池处理后，由村民拉走施肥 | 合理处置不外排 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 运营期 | 生产固废 | 残液 | 储罐残液定期由有资质的单位回收处理 | 全部合理处置不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由定期由当地环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要为生产设备噪声，经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，项目边界噪声对周围声环境影响较小 |
| 主要生态影响： 项目运营期对生态的主要影响表现在固体废物若不妥善处置会对周围生态环境造成二次污染。 |

结论与建议

评价结论 1、项目概况 泌阳县大众液化气有限公司投资100万元建设泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目，项目建设地点位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗，项目占地面积4220.3m2，其中项目生产及办公用房223m2，硬化地面2000m2，劳动定员6人。 2、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类、淘汰类名录内，项目用地不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。并在河南省投资项目在线审批监管平台进行网上备案，项目代码：2020-411726-45-03-071081。 3、厂址选址及平面布置合理性 项目位于驻马店市泌阳县王店镇王店村委南岗，根据泌阳县人民政府规划办公室开具的建设用地规划许可证和泌阳县王店镇人民政府开具的准入意见，可知本项目用地性质为建设用地，符合王店镇建设总体规划、土地利用总体规划及产业布局总体规划。因此，项目建设符合相关规划要求。 项目所在不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内无文物古迹。项目营运期间产生的废气、废水、噪声、固废等在采取相应的污染防治措施后，均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。项目选址及平面布置符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定要求，项目选址合理，平面布置符合防火、安全及交通运输要求，系统分明，布局合理。因此，本项目选址及平面布置可行。 4、区域环境质量现状 （1）环境空气：项目各监测因子均未出现超标，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）地表水：项目区域最近地表水为柳河，项目东南侧距离柳河560m，柳河最终流入泌阳河，项目地表水泌阳河涧岭店断面COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类要求，区域地表水水质较好。 （3）地下水：区域地下水水质较好，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求。 （4）声环境：项目各边界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 5、环境影响分析结论 （1）废气 ① 进出站内的车辆会产生少量的汽车尾气，且属于间断性的无组织排放，日常通过控制车辆行驶速度降低影响，项目区域场地较为开阔且有大量的绿化，汽车尾气通过空气扩散和绿化吸收后对周围环境影响较小，可忽略不计。 ②项目液化石油气卸液、贮存、残液回收和灌装过程产生的非甲烷总烃量为0.292t/a，属无组织排放气体。经预测项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.136mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求（工业企业边界2.0mg/m3），经预测不需设大气防护距离，根据现场调查，项目卫生防护距离内无敏感点。因此，项目运营过程中废气对周围环境影响较小。评价建议项目卫生防护距离内不建设医院、学校、居民区等敏感项目。 （2）运营期水环境影响分析 本项目充装房地面和钢瓶均不进行冲洗，采用干清理方法进行清理不产生废水，罐区喷淋水循环使用不外排，运营期废水为职工生活污水。项目生活污水产生量为0.24m3/d，即86.4m3/a。生活污水经场区内的化粪池处理后，由附近村民拉走用于农田施肥，不外排，对周围环境影响较小。 （3）运营期声环境影响分析 本项目生产过程中产生的噪声经过基础减振及距离的衰减后，项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目周围敏感点噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目噪声对区域声环境影响较小。 （4）运营期固体废物影响分析 项目运营期产生的残液经储罐收集后定期由有资质单位回收处理，生活垃圾由环卫部门定期清运。项目运营期所有固废均综合处置，不外排，因此对区域环境质量影响较小。 6、环境风险评价结论 本项目运营过程中对周围环境造成的风险以火灾、爆炸为主。液化石油气不属于剧毒类物质，因此不会因泄漏造成大面积中毒的恶性环境灾害；石油气在爆炸燃烧过程中转化为H2O和CO2，因此也不会产生二次污染的问题。但由于石油气属于易燃易爆化学品，大量泄漏后如果在空气中浓度达到爆炸极限将造成爆炸、火灾隐患。经预测本项目风险值小于目前行业的可接受风险水平，因此确定本项目的风险水平是可以接受的。通过严格的风险防范措施，该项目的环境风险可得到有效控制，因此，从环境风险角度分析项目建设可行的。 7、环保投资 项目环保投资主要为废气治理、废水治理、固废治理及厂区绿化。项目总投资100万元，其中环保投资17万元，占总投资的17%。 8、总量控制 项目运营期无生产废水，生活污水产生量为86.4m3/a。生活污水经场区内的化粪池处理后，由附近村民拉走用于农田施肥，不外排，评价建议不设总量控制指标。 评价建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）加强运营期生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 （4）生活垃圾、生产固废最好日产日清，减少对周围环境的影响。 （5）建立健全污染防治规章制度，责任落实到人，加强企业管理和环境管理，实行文明生产和清洁生产。 （6）厂区道路及地面进行硬化。 综上所述，泌阳县大众液化气有限公司液化气充装站项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护的角度分析，评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附表1   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km√ |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  | 其他污染物（非甲烷总烃） | 不包括二次PM2.5□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准√ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充检测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 （不适用） | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） | 有组织废气监测□ | 无监测□ |
|  |  |  | 无组织废气监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / )厂界最远（ / ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( 0 )t/a | NOX:( 0 )t/a | 颗粒物:( 0)t/a | VOCs:( 0.292)t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

附表2   建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 石油气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 46.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1( | 1≤Q＜10 √ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 √ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 √ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1 □ | E2 √ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
| 环境风险 潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ √ | I ( |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析 ( |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ | 易燃易爆 √ |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 √ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 √ |
|  | 影响途径 | 大气 ( | 地表水 □ | 地下水 □ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 厂区罐区、灌装区地面作硬化处理，设施防渗托盘。组建专职环境管理部门或设置环保管理专员专人专岗，具体负责企业内部的日常环境管理事务，联合安全生产职能管理部门或安全生产管理人员，做好安全和环境风险防范管理。 |
| 评价结论与建议 | 本项目主要从事液化石油气灌装销售，其落实相关防范措施后，环境风险影响可控，风险水平可接受。 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# Text boxes

新鲜水

908

罐区喷淋补充水

86.4

108

生活用水

消耗21.6

化粪池

800

消耗800

86.4

农田施肥

图1 项目运营期水平衡图     单位m3/a

运输

外购的液化石油气

贮存

卸液

废气、噪声

废气、噪声

废气、废水

灌装

检验

废气噪声

外运

检验合格的钢瓶

运输

残液回收

废气、噪声

废气、噪声、固废