# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：食用菌高科技产业园项目（锅炉扩建）

建设单位（盖章）：河南鲜菇坊生物科技有限公司

编制日期：      2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 食用菌高科技产业园项目（锅炉扩建） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-411726-01-03-069825 |
| 建设单位联系人 | 陈长茂 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 驻马店 市泌阳县产业集聚区兴业大道（西一环）棠西北路西南角 |
| 地理坐标 | （ 113 度 17 分 21.52秒， 32度 44分 38.22秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业中91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □ 新建（迁建） □ 改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泌阳县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2018-411726-01-03-069825 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 6% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《河南省发展和改革委员会关于泌阳县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业[2012]2379号文）和《泌阳县产业集聚区空间发展规划（2014-2030）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 泌阳县产业集聚区发展规划（2014-2030） 一、规划位置及规划范围 泌阳县产业集聚区位于泌阳县城市总体规划的范围内，根据豫发改工业[2012]2379号文《河南省发展和改革委员会关于泌阳县产业集聚区发展规划调整方案的批复》和《泌阳县产业集聚区空间发展规划（2014-2030）》，新规划主要涉及的调整内容为规划范围及主导产业的调整。 规划范围调整内容为：沿原规划北、西、南边界适度拓展，新增规划面积4平方公里；具体范围东至人民路、西至西环二路和张飞岗、南至棠西南路和沪陕高速入口、北至北四路，规划面积16.8平方公里。集聚区在泌阳县中心城区的地理位置见附图四。 主导产业调整内容为：由农副食品加工业和石材精深加工业调整为重点发展农副产品加工和电子电器产业。 规划期限 近期2014-2015年，中期2016-2020年，远期2021-2030年。 二、发展定位 以科技创新为方向，以农副产品和电子电器产业为主导，以现代服务、轻工制造产业为纽带，以完备设施，良好环境为支撑的豫南地区重要的产业集聚基地。 规划结构 规划结合现状地形地貌、用地条件、建设条件和对外交通联系，考虑集聚区空间形态以及合理的空间布局结构，确定该区规划用地布局结构为：“两带、五轴、六区”。 “两带”：指区内的两条自然水系泌阳河和梁河，结合两岸滨河绿化景观带的建设，营造舒适宜人的绿色生产与生活空间。 “五轴”：即产业集聚区的发展主轴与次轴。沿西环一路作为集聚区的发展主轴，将集聚区的南北片区相连接；沿北三路、北一路、花园路和棠西北路为集聚区发展次轴，贯穿泌阳县的中心城区。这五条轴线使中心城区的发展格局得到延续，并使集聚区与泌阳县中心城区互为呼应、协调发展。 “六区”指泌阳河北部的农副产品加工片区、电子电器产业片区和泌阳河南部的农副产品加工片区、轻工制造产业片区、综合产业片区以及紧邻中心城区的居住片区。 三、主导产业准入条件 根据集聚区环境质量现状、环境敏感因素、主导产业定位以及工业企业现状发展等，评价建议集聚区建设项目环境保护准入要求如下： ①坚持以国家相关产业政策和环保政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策、环保政策的要求； ②结合集聚区功能定位及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加值高的项目。引进符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术生产项目； ③鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目； ④建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ⑤把国家产业政策作为建设项目入区的环保准入条件。严格执行国家产业政策，配合相关部门依法淘汰落后产能，严控产能过剩行业新增产能； ⑥根据区域环境承载力、污染物总量控制指标、资源能源禀赋、产业基础、市场空间、物流运输等条件，制定园区新建项目的环境准入条件。同等条件下，支持有利于构建企业间生态工业链的项目入驻园区； ⑦新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源，不得以“零排放”、“零污染”等任何类似名义为企业入园开绿灯； ⑧农副产品加工业限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业； ⑨轻工制造产业禁止制鞋企业使用含苯有机胶粘剂等淘汰类原材料。禁止造纸、皮革原料生产等污染物排放量大的企业入驻。 根据国家相关产业政策并结合泌阳县产业集聚区发展规划，从环境保护角度对近期产业选择提出的建议见下表，远期应按国家产业政策并结合集聚区发展情况及时调整。 表1 泌阳县产业集聚区产业选择与发展方向建议 产业名称 鼓励发展产业 限制发展产业 禁止发展产业 农副产品加工业 ①热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；果渣、茶渣等的综合开发与利用； ②《营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产； ③粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用； ④菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下（其中西部地区日处理油菜籽200吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤）以下；花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线； ⑤薯类变性淀粉； ⑥畜禽骨、血及内脏等副产物综合利用与无害化处理； ⑦采用生物发酵技术生产优质低温肉制品等。 列入国家产业政策限制类、污染严重、技术落后的农副产品加工业。 限制浓缩苹果汁生产线；大豆压榨及浸出项目；单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目；年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目；3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目；冷冻海水鱼糜生产线等项目入驻。 限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品生产项目入驻。 列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的农副产品加工业，禁止低水平落后产能项目重复建设。 禁止使用年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线；桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备；猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺；小麦粉增白剂（过氧化苯甲酰、过氧化钙）的添加工艺等。 电子电器产业 ①大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造； ②集成电路设计，线宽0.8微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）等先进封装与测试； ③集成电路装备制造； ④新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造； ⑤半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料； ⑥半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备（含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪）； ⑦薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件； ⑧医疗电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子、传感器电子等产品制造； ⑨半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等。 列入国家产业政策限制类、污染严重、技术落后的电子电器产业。 限制220千伏及以下电力变压器项目（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）和220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）入驻。 列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的电子电器产业等。 禁止生产位式交流接触器温度控制柜、DDZ-I型电动单元组合仪表等落后产品。 四、入区建设项目限制建议 根据规划的发展目标，评价建议规划入区建设项目环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求；鼓励建设项目采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；限制高能耗、高污染的建设项目进入；禁止建设大气污染影响较大和耗水量较大的建设项目；禁止建设国家产业政策限制类和淘汰类的建设项目。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 河南鲜菇坊生物科技有限公司为满足市场需求，在泌阳县产业集聚区建设食用菌高科技产业园项目，该项目环评于2020年编制完成，由泌阳县环境保护局批复（泌环评表[2020]18号）。目前项目已投运，在生产过程中，原有环评中配套的2台8t/h天然气锅炉不能满足生产需要，因此，河南鲜菇坊生物科技有限公司提出新增一台12t/h天然气锅炉，本期改扩建工程不改变现有生产种植规模，不改变现有生产工艺及产品种类，只新增一台锅炉。根据泌阳县产业集聚区管委会对根据河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目出具的入住证明，同意食用菌高科技产业园项目入驻。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2001），本项目属于D4430热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属限制和淘汰类，属于允许类。本期改扩建项目所用设备不属于国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备。本项目为配套新增一台锅炉，发改委不再重新备案，项目建成后不改变现有生产规模、产品工艺及产品规模产能等，项目的建设符合国家产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目位于泌阳县产业集聚区内河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目现有厂区内，本期扩建项目为满足生产需要只新增一台12t/h燃气锅炉，不改变现有种植规模和产品方案，根据本项目污染防治分析，项目运营过程中经采取配套污染治理措施后，对周围地表水、环境空气和声环境的影响均较小，不会对项目区域敏感点村庄产生明显不利影响。本项目位于泌阳县产业集聚区内食用菌种植基地内，位于泌阳县产业聚集区综合产业园内，符合《泌阳县城市总体规划》（2012－2030）和《泌阳县产业集聚区发展规划》（调整后）的产业集聚区布局。项目所在区域交通、供水、供电、给排水等市政基础设施完善，利于项目建设。项目周围200m范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感目标。综上所述，本项目选址是合理的。 3、“三线一单”相符性分析 （1）项目建设地点为泌阳县产业集聚区内河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目现有厂房内，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 （2）项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 （3）项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 （4）项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，未在环境淮入负面清单内。 4、与攻坚文件相符性分析 表2 与攻坚文件相符性分析一览表 文件 要求 本项目 相符性 《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 23.实施重点工业企业污染治理 （2）强化锅炉污染治理。全市4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准含氧量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米） 本扩建项目为燃气锅炉使用清洁能源，废气经集中收集后由不低于8m高排气筒达标排放，锅炉采用低氮燃烧器 符合 《河南省污染防治攻坚战三年行动计划 (2018—2020年)》豫政[2018]30号 4.推进燃煤锅炉综合整治。 逐步扩大燃煤锅炉拆除和清洁能源改造范围,2020年年底前,全省基本淘汰35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全省基本完成燃气锅炉低氮改造,城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业,依法依规停产限产、关停退出。全省原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 符合 5、与河南省2019年度锅炉综合整治方案相符性分析 表3 与攻坚文件相符性分析一览表 文件 要求 本项目 相符性 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》 2019年10月底前，除承担民生任务且暂不具备替代条件的，全省完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造。改造方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等，且必须拆除烟囱或物理切断烟道，不具备复产条件。 本扩建项目为燃气锅炉使用清洁能源，废气经集中收集后由不低于8m高排气筒达标排放，锅炉采用低氮燃烧器 符合 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县(市)建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及建设内容 河南鲜菇坊生物科技有限公司为满足市场需求，在泌阳县产业集聚区建设食用菌高科技产业园项目，该项目环评于2020年编制完成，由泌阳县环境保护局批复（泌环评表[2020]18号）。目前项目已投运，公司根据实际生产种植技术需要，需新增一台12t/h天然气锅炉提供蒸汽，提出本期锅炉扩建项目，本期锅炉新增后原有的2台8t/h天然气锅炉一用一备，本项目建成后不改变现有产能、生产工艺及产品规模种类，发改委不再重新备案，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》四十一、电力、热力生产和供应业中91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中“天然气锅炉总容量1吨/小时以上的”，需编制环评报告表。 本期扩建项目主要建设内容为：新建一座锅炉房配套新增一台12t/h天然气锅炉为河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目提供热力供应。本项目主要建设内容见表4。 表4 主要建筑内容一览表 工程类别 名 称 建设规模 备注 主体工程 锅炉房 1座，占地面积100m2，新增1台12t/h天然气锅炉 本期新增 公用工程 供水 项目用水全部依托现有项目供水设施，新增年用水量为3569m3 依托现有 供电 项目新增用电量0.15kWh/a，依托现有供电设施供应 依托现有 消防系统 采用低压制消防系统，建设1座50m3消防水池 依托现有 环保工程 废气 低氮燃烧后经不低于8m排气筒集中排放 本期新增 废水 锅炉排污水、树脂罐排水、树脂再生废水,主要为钙、镁离子等无机盐类，排入厂区现有一体化污水处理设施处理后进入泌阳县第二污水处理厂进一步达标处理 依托现有 噪声 使用低噪声设备、消声基础减震 本期新增 固废 危险废物为更换的废树脂，全部由厂家更换时回收处置 本期新增 2、能耗方案 项目产品方案见下表5。 表5 产品方案一览表 燃料名称 本项目设计能耗 年运时间 天然气 272万立方米 360天，每天9小时（3240h/a） 3、生产设备及原辅材料 项目主要设备见下表6，原辅材料消耗材料见表7。 表6 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 天然气锅炉 12T 台 1 2 树脂罐 1 组 1 表7 主要原辅材料及能源动力消耗 产品名称 所用原料 年用量t/年 备注 能源 电 1500万度 产业集聚区电网 天然气 186万立方 产业集聚区集中供气 水 自来水 3569吨 产业集聚区管网 4、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员。工作制度每天 1班，每班9小时，年工作时间360天。 5、公用工程 （1）给水 项目营运过程用水主要为锅炉用水、树脂再生水。 锅炉用水：项目杀菌工序热源由燃天然气蒸汽锅炉加热水产生的蒸汽通过管道直接打入灭菌水浴锅内提供。项目新增一台燃气蒸汽锅炉产生蒸汽为生产提供热源。由于蒸发损失、管网损耗、锅炉排污等，需定期补充新鲜水，补水量约0.96m3/h（8.64m3/d，3110.4m3/a），锅炉用水均为自来水经树脂罐软化制得，树脂罐出水效率85%，所以锅炉补充新鲜水约为1.1m3/h（9.9m3/d，3564m3/a）。 树脂再生水：项目采用离子交换树脂罐制备锅炉用水。离子交换树脂需要定期再生，再生过程即用7%—8%的浓盐水浸泡树脂，使树脂中的 Ca2+、Mg2+离子与水中的 Na+发生置换反应，从而树脂得以再生继续使用，树脂再生用水量约0.014m3/d（5m3/a）。但树脂不能一直再生，长时间使用后（约3年）需更换。 综上，项目营运期所需水量共3569m3/a，用水由泌阳县产业集聚区供水管网提供，可以满足本期新增锅炉用水要求。 （2）排水 项目营运期排水主要为锅炉排污水、树脂罐排水、树脂再生废水。 锅炉排污水年产生量约93.6m3/a；树脂罐排水年产生量约453.6m3/a；树脂再生过程产生废水，产生量约4.68m3/a。锅炉排污水、树脂罐排水、树脂再生废水水质较洁净， 属清净下水，主要为钙、镁离子等无机盐类，排入厂区一体化污水处理设施与现有项目废水一并处理达标后排入泌阳县第二污水处理厂进一步达标处理。项目水量平衡图见图1。 6、供电 项目用电由当地供电站供给，依托厂内供电设施，项目新增年耗电量0.15万kWh。 7、暖及制冷 本项目办公室采暖及夏季制冷均采用空调，车间采用空调制冷。 8、平面布置 （1）总平面布置 项目所在区域地势平坦，扩建项目依托现有厂区锅炉房预留空地新建一座锅炉房，占地面积100m2。项目总平面布置详见附图3。 （2）平面布置及其合理性分析 本期扩建项目不改变河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目厂区现有平面布置功能分区，总体来说，项目厂区严格按照“原料—种植—包装—产品”的流向布置，既满足物料加工的工艺流程，又满足成品进出以及水、电、道路等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理、工艺流程布置顺畅可行。 因此，本项目总平面布置基本合理可行。 9、环保工程 本期扩建项目总投资100万元，其中环保投资共计6万元，占总投资额的6%，主要为废气及固体废物治理等。本期扩建项目环保投资情况详见表8，扩建成后全厂污染防治措施“三同时”验收及环保投资情况见表9。 表8 本期扩建项目污染防治措施“三同时”验收及环保投资情况一览表 序号 污染物 处理设施 数量 投资估算（万元） 备注 1 锅炉废气 不低于8m排气筒+低氮燃烧器 1根排气筒+1个低氮燃烧器 5 新建 2 废水 进入河南鲜菇坊生物科技有限公司现有厂区污水处理站处理 / 0 依托现有 废树脂 由更换树脂厂家回收处置，不在厂内暂存 / 1 新建 环保投资合计（万元） 6 34 本项目总投资（万元） 100 环保投资占项目总投资的比例（％） 6 表9 扩建后全厂污染防治措施“三同时”验收及环保投资情况一览表 类别 污染工段 污染物 处置方式 执行标准 投资 （万元） 备注 废气 燃气锅炉 燃烧废气 烟尘、SO2、NOX 低氮燃烧器（2套），经1根15m排气筒排放 《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上燃气锅炉和《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中燃气锅炉排放标准限值的要求 30 现有 燃气锅炉 燃烧废气 烟尘、SO2、NOX 低氮燃烧器（1套），经1根不低于8m排气筒排放 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上燃气锅炉和《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中燃气锅炉排放标准限值的要求 5 本期新增 原料车间 粉尘 车间封闭，输送带与转筛密闭管道连接，粉尘经袋式除尘器（3套）经1根15m高排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》有关要求 30 现有 无组织粉尘 厂界设置水喷淋设施 废水 生活污水 COD、SS、氨氮 一体化污水处理设施(250m3/d) 满足泌阳县第二污水处理厂进水水质标准 20 现有 噪声 生产设备 设备噪声 减振、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求 5 现有 固废 职工生活 生活垃圾 统一收集后送至指定垃圾处理场 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中标准要求 1 现有 生产车间 废菌渣 收集后外售作为有机肥原料 现有 除尘灰 收集后回用于生产 现有 锅炉房 废树脂 更换树脂厂家回收处置，不在厂内存放 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 1 本期新增 本期新增环保投资 / 6 / 现有工程环保投资 / 86 / 合计 / 92 / |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）施工期 本项目位于泌阳县产业集聚区内河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目现有厂区内，新增锅炉房采用外购钢架结构，直接在厂区内按装后，安装锅炉，无土建工程施工，不存在施工期污染影响。 （2）营运期 工艺流程简述：项目通过接通的管道天然气经新增蒸汽锅炉燃烧加热水产生蒸汽通过管道直接打入生产工序中的提供蒸汽。 2、产污环节 本期扩建项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表10。 表10 主要产污环节一览表 类别 污染工段 污染物 处置方式 废气 锅炉废气 烟尘、SO2、NOx 锅炉低氮燃烧器，废气经不低于8m高排气筒（1根）排放 废水 锅炉及树脂废水 COD、SS、氨氮 一体化污水处理设施（设计处理规模250m3/d） 噪声 生产设备 设备噪声 减振、距离衰减 固废 更换树脂 废树脂 收集后交由有危险废物处理资质单位处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目概况 现有项目基本情况见表11。 表11 现有项目基本情况 序号 项目 内容 1 建设单位 河南鲜菇坊生物科技有限公司 2 总投资 165000万元 3 环保投资 86 4 项目建设性质 项目属于新建项目 5 项目选址 泌阳县产业集聚区 6 建设内容 占地354729.79m2（折合532.1亩），用地分两部分。本项目厂房及仓库建设位于用地部分一，占地面积178601.8m2（267.8亩），总建筑面积35.48万m2，主要建设生产车间、原料仓库、成品仓库以及办公室等；用地部分二占地面积15856.9m2（173.8亩）为预留用地。 7 产品方案 年产金针菇7万吨（鲜品） 8 劳动定员及制度 员工500人，每天工作10小时，年工作日350天 现有项目建设内容和建设规模见表12。 表12 现有项目主要建设内容一览表 工程类别 名 称 建设规模 主体工程 生产车间 1#~5#车间为种植车间，1F，占地面积89190m2，可实现年产7万t金针菇鲜品的生产能力 储运工程 原料仓库 位于生产车间南侧，1F，占地面积11867.5m2 包装物流仓库 位于生产车间西侧，1F，占地面积2128m2 辅助工程 办公区 位于厂区东部，4F，占地面积814.6m2，建筑面积3237.6m2 职工宿舍 位于厂区东部靠北，4F，占地面积829.2m2，建筑面积3715.9m2 锅炉房 位于厂区西部，设置2台8t/h燃气锅炉，占地面积400m2 公用工程 供水 产业集聚区供水管网 供电 由当地电网提供，全年用电量4480万kw/h 消防系统 采用低压制消防系统，建设1座20m3消防水池。 环保工程 废气 锅炉燃烧废气，低氮燃烧后经15m排气筒集中排放 废水 餐厅污水经隔油池过滤后与职工生活污水、生产废水排入厂区一体化污水处理设施处理满泌阳县第二污水处理厂进水水质标准后，排入污水处理厂进一步达标处理 噪声 使用低噪声设备、消声基础减震 固废 废菌渣用于有机肥原料出售；生活垃圾集中收集后由环卫工人定期收集送泌阳县垃圾填埋场填埋处理 二、现有项目主要产品方案、生产设备及原辅材料消耗情况 现有项目产品方案、主要设备、原辅材料见表13-15。 表13 产品方案一览表 产品名称 规模t/a 金针菇（鲜品） 70000 表14 本项目主要生产设备清单 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注（产地） 1 搅拌机 30kw16立方 台 10 江苏 2 空压机 75kw 台 7 北京 3 生产流水线设备 100kw 套 6 / 4 中央制冷机组主机 1200RT 台 9 / 5 制冷风机 4kw 套 334 / 6 燃气锅炉 8吨 台 2 / 7 污水处理 250吨/天 台 1 / 8 净化水处理系统 30吨/小时 台 2 / 注：经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发改委令第21号），项目所用设备无淘汰类。 表15 项目原辅材料一览表 产品名称 所用原料 年用量吨/年 规格 用途 来源 生产原料 玉米芯 22000 30kg 栽培 外购 米糠 19000 50kg 栽培 外购 麸皮 4000 40kg 栽培 外购 豆粕 1800 50kg 栽培 外购 大豆皮 3800 30kg 栽培 外购 棉籽壳 5400 50kg 栽培 外购 能源 电 4480万kw/h 泌阳县电网供给 天然气 280万立方 泌阳县产业集聚区燃气管道 蒸汽 35000吨 由厂区建设8t/h燃气锅炉供给 水 自来水 14万吨 泌阳县产业集聚区供水管网 三、现有项目污染物产排情况和污染防治措施 1、废水 1）现有项目废水产排情况 本项目生产过程中水主要为设备冲洗水、地面清洗废水及职工生活污水，类比同类行业此工段废水排放浓度。本项目废水排入厂区配套建设的一体化污水处理设施处理后排入泌阳县第二污水处理厂进一步处理后达标排放，本期项目废水污染防治可行性分析如下： 本项目营运期废水主要为生产过程中车间地面清洗废水、培养瓶冲洗废水及职工生活污水等。本项目用排水情况如下： ①职工生活用水 本项目劳动定员为500人，其中管理人员30人；本项目职工在厂内食宿。根据《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB43/T388-2014）标准，本项目职工用水按 60L/人·d 计，经计算，营运期生活用水量共30m3/d（10500m3/a），餐厅废水经隔油池预处理后与其他生活污水一并排入厂内配套设置的一体化污水处理站预处理后排入泌阳县第二污水处理厂进一步达标处理，本项目生活污水排放量按用水量80%计，生活污水排放量为30m3/d。 ②育菇净水制备用水 本项目香菇种植基地通过用水在夏季调节菌棒生产温度和湿度，根据建设单位提供的资料，本项目育菇用净化水按70m3/d 计，本项目净水制备需用自来水约100m3/d，经反渗透净水器处理后制备纯水70m3/d，产生的30m3/d制备废水，由储水罐收集后用于车间地面清洗用水。 ③原料搅拌用水 根据生产工艺分析，本项目拌料工序中需添加水一同搅拌，所用原辅料与水的比例为 1：1.2。根据建设单位提供的资料，原辅料用量总量约5.6万t/a，则原料搅拌用水量为6.72万m3/a。 ④设备、容器等清洗用水 根据建设单位提供的资料，金针菇种植基地设备及容器清洗水用水量按10m3 /次计算，本项目设备及容器一周清洗一次，则清洗水年用水量为490m3/a（其中回用水量350m3/a）。设备及容器清洗废水排污系数取0.9，则产生清洗废水量为441m3/a。 ⑤锅炉用水 根据建设单位资料核实，本项目设置2台8t/h燃气锅炉。锅炉用水主要为蒸汽补充用水，其用水量约为6m3/h。根据建设单位提供的资料，项目锅炉采取分段式使用，金针菇种植基地锅炉年使用时间为120 天，每天24个小时，全年锅炉工作时间为2880h。锅炉用水量为1.73万m3 /a。 ⑥车间清洗用水 本项目车间地面清洁用水利用制取纯净水产生的废水，冲洗后排入厂内配套设置的一体化污水处理站预处理后排入泌阳县第二污水处理厂进一步达标处理，本项目车间冲洗废水排放量为24m3/d。。 项目给水、排水水量平衡见表16，项目水量平衡图见图3。 表16 本项目给水、排水情况一览表 （m3/d） 序号 用水类型 用水指标 总用水量 新鲜用水量 回用量 损失量 排放量 1 职工生活 60L/人·d 30 30 / 6 24 2 净水制备 / 130 100 30 76 24 搅拌用水 1:1.2 192 192 0 192 0 设备冲洗水 / 1.4 0.4 1 0.14 1.26 锅炉用水 / 145 145 0 144 0 4 合计 / 498.4 467.4 31 419.14 49.26 2）废水污染物治理措施 本项目采用“一体化污水处理设施”对废水进行处理后排入泌阳县产业集聚区污水管网，最终进入泌阳县第二污水处理厂进一步达标处理。本项目废水处理工艺如下。 本项目废水一体化污水处理设施处理后，排放情况见下表。 表17 本项目废水产排及处理情况汇总表 废水 废水处理系统 废水量 主要污 染物 处理前 处理后 达标情况 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 生产废水 一体化污水处理设施 （49.29m3/d）17251.5t/a pH 6~8 6~8 达标 COD 6.9 400 1.38 80 达标 NH3-N 0.52 30 0.104 15 达标 SS 6.9 400 1.38 80 达标 排放标准 泌阳第二污水处理厂进水水质标准 COD≤355mg/L、 NH3-N≤28mg/L、SS≤280mg/L、TP≤5mg/L、TN≤50mg/L 目前产业集聚区排污管网已与泌阳县第二污水处理厂对接，根据建设单位提供资料，本项目全厂废水经现有排污系统排入厂区污水处理站进行处理后， COD、SS、NH3-N均可满足排入泌阳县第二污水处理厂进一步处理后达标排放。本项目，废水采取上述污染防治措施处理后，不会对区域地表水体造成明显污染影响。根据建设单位提供资料，本项目一体化污水处理设施处理规模为250m3/d。 3）地下水的影响分析 项目运营期用水由当地自来水管网供给，不开采地下水，生活污水经一体化污水设施处理后进入泌阳县第二污水处理厂进行处理，正常工况下项目沉淀废液对地下水造成污染的可能性很小。 为进一步降低本项目对区域地下水的影响，评价要求采取以下措施： ①一体化污水处理设施必须做好防渗措施，建议底部和四周采用混凝土结构，池口需高出地面0.5m以上。 ②厂区必须做好雨污分流。 2、大气污染源 本项目金针菇种植基地的菌种培育及初步培养过程中无异味，项目在生产过程中产生的废气，主要是原料搅拌、灌装粉尘、锅炉产生的废气和食堂油烟。 （1）原料粉尘 本项目原料堆放间为封闭式车间，设置封闭式原料仓对大豆皮、棉子壳、麦麸和玉米芯等原料进行存放，本项目采用全封闭传送带根据配比输送至封闭式储存仓内，大豆皮、棉籽壳、玉米芯、麦麸等原料采用封闭式传送带进行全封闭式搅拌机搅拌后灌装入玻璃菌瓶中，根据类比同类行业，本项目搅拌工段采用封闭输送带进入全封闭式拌料机，并加水搅拌，因此，本项目粉尘主要在卸料过程产生，类比同行业，该工段粉尘产生量约为0.002t/t原料，本项目原料用量为5.6万t/a，此工段粉尘产生量为112t/a，本项目粉尘产生浓度为1037mg/m3，采用袋式收尘器处理后（单台除尘风量为4000m3/h，处理效率为99%），粉尘产生量为1.12t/a，本项目每年进料时间约900小时，本项目粉尘排放浓度为10.37mg/m3。 本项目原料车间为封闭式车间，在封闭式车间内设置封闭式料仓存放生产原料，且进料经袋式除尘器处理后，经封闭车间沉降，根据类比，本项目无组织粉尘产生量按粉尘产生量的0.001计，本项目无组织粉尘为0.11t/a。 （2）燃气锅炉废气 本期项目生产使用蒸汽由厂区配套建设两台8t/h燃气锅炉提供。全年运行350天、日运行9小时。根据锅炉相关技术参数，生产1t蒸汽，使用84m3天然气，年生产时间为3150小时，因此，本项目建成后全厂天然气消耗量约为756m3/h（238.14万m3/a），燃气锅炉均设低氮燃烧器，2台燃气锅炉共用1根烟囱，烟囱高度不低于15m。根据“第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十册）”的电力、热力的生产和供应业可知，工业废气量136259.17标立方米/万立方米（天然气），二氧化硫0.02S（含硫率S，单位为毫克/立方米，取50）千克/万立方米（天然气），氮氧化物18.71千克/万立方米（天然气）；参照《环境保护实用数据手册》中的有关资料：每燃烧100万m3天然气产生污染物烟尘65kg。经计算，本工程烟尘、二氧化硫、氮氧化物的产生量分别为0.15t/a、0.238t/a、4.5t/a。 低氮燃烧技术又称为燃料分级炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80-85%的燃料送入主燃区，在空气过量系数α＞1的条件下燃烧，其余15-20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α＜1，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其它低NOx燃烧技术比较，再燃低NOx燃烧技术可以大幅度降低NOx排放。 根据建设单位提供资料，本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，预计锅炉燃烧废气排放情况见表18。 表18 项目燃气污染物产排情况一览表 类别 单位 产生情况 排放情况 达标分析 废气排放量 Nm3/h 10301.3 10301.3 万Nm3/a 3244.9 3244.9 烟尘 mg/m3 4.66 4.66 达标 kg/h 0.048 0.048 t/a 0.15 0.15 二氧化硫 mg/m3 7.4 7.4 达标 kg/h 0.076 0.076 t/a 0.238 0.238 氮氧化物 mg/m3 138.8 28.2 达标 kg/h 1.43 0.29 t/a 4.5 0.9 注：西气东输天然气硫含量约50mg/m3，低氮燃烧氮氧化物经充分燃烧后去除率约80%。 锅炉燃烧废气经低氮燃烧器治理后高空排放，其主要污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上燃气锅炉氮氧化物排放标准要求，同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中燃气锅炉排放标准限值的要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准限值分别为5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3）；项目运营期搅拌粉尘经带式除尘器收集处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求。 （3）食堂油烟 项目食堂灶台能源为天然气，属于清洁能源，食堂产生的大气污染物主要为油烟废气。一般食堂的食用油耗油系数为20g/人·d，则其一天的食用油的用量约为10kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，项目以2%的挥发量计，则油烟的产生量约为70kg/a（年工作日以350天计），灶头上方设置抽油烟机，灶头集气罩排风量按2000m3/h计，每天工作8小时，则厨房油烟产生浓度为14.3mg/m3，经净化处理后（净化效率按85%计）通过油烟管道于屋顶烟囱排放，排放浓度为1.88mg/m3，小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中（小型）的相关要求。 3、噪声 本工程的高噪声设备主要有搅拌机、除尘风机、车辆运输等。噪声污染源强为75～90dB（A）左右。根据噪声特性，在经过噪声防治及污染源控制上对噪声源采取合理布局、物理吸声、基础减震等综合防治措施后，上述噪声在车间外噪声源强为60-65dB（A），再经距离衰减后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1、“2”类标准昼间要求，做到达标排放。 4、固废 （1）生产固废 本项目产生的废菌渣出售给有机肥厂回收利用 ，其暂存堆放地点地面需要防渗、防雨，然后由相关部门分别清运处理。 （2）生活垃圾 本项目员工为 500人，生活垃圾产生量为78.5t/a，收集后定期运至泌阳县生活垃圾中转站处置，对周围环境影响较小。综上，项目产生的固体废物全部综合利用和合理处置，不会对周围环境产生影响。 四、现有工程存在的主要环境问题 根据建设单位提供资料，根据本项目实际建设情况，配套建设的2台8t/h燃气锅炉不能满足生产种植使用蒸汽量，提出本期扩建1台12t/燃气锅炉项目，本期新增后，根据生产情况，现有2台8吨燃气锅炉一用一备，与本期扩建锅炉配套使用。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据河南省空气质量发布平台，2019年7月15日自动监测点对泌阳县区域内环境空气的监测数据，项目所在区域的环境空气质量监测统计结果列于表19。 表19 环境空气现状质量监测统计结果表 单位：ug/m3 项目 取值时间 监测结果 标准值 PM10 日均值（12h） 检测值 50 150 达标率 100 SO2 1小时值 测值范围 9 150 达标率 100 NO2 1小时值 测值范围 39 80 达标率 100 由上表统计结果可见：项目评价区域内各监测点位SO2和NO2的小时平均浓度和日平均浓度、PM10的日均值均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，项目区域内环境空气质量现状较好。 2、水环境质量现状 （1）地表水 本项目区域纳污水体为泌阳河。本次地表水现状评价根据2019年2月份驻马店市全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况的公示表，泌阳河涧岭店断面的监测数据对地表水环境质量现状进行评价，监测数据及监测结果分析见表20。 表20 地表水现状质量监测统计结果表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 项目 COD 氨氮 总磷 泌阳河涧岭店断面 测值 20 1.0 0.2 达标分析 达标 达标 达标 超标倍数 / / / 标准值 30 1.5 0.3 根据上述监测统计结果，泌阳河涧岭店断面属市政府目标责任断面，该断面各监测因子浓度值均无超标现象，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 （2）地下水 本次评价采用河南金诺源环境检测有限公司于2018年3月4日至3月5日《泌阳县浩宏实业有限公司年加工3000万平方英尺蓝湿皮成品革项目》环境影响评价期间地下水环境质量监测数据对项目区地下水环境质量现状进行评价，监测结果见下表。 表21 地下水监测数据统计结果 单位：mg/L 监测点 类别 pH 总硬度 mg/L 氨氮 mg/L 溶解性总固体mg/L 石庄 测值范围 7.07-7.07 297-300 未检出 364-365 最大超标倍数 0 0 0 0 达标分析 达标 达标 达标 达标 易楼 测值范围 7.08-7.09 300-304 未检出 378-379 均值 0 0 0 0 达标分析 达标 达标 达标 达标 崔楼 测值范围 6.98-7.10 296-301 未检出 371-378 均值 0 0 0 0 达标分析 达标 达标 达标 达标 标准限值 6.5-8.5 450 0.5 1000 由表11监测结果分析得知，各监测井的各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，项目区域地下水水质较好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，建设项目所在区域应属于“3”类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“3”类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。河南金诺环境检测有限公司2020年3月24日-25日对该项目区域厂界外1m处进行了现场监测，噪声监测结果见表22。 表22 噪声现状监测结果 序号 点位 监测日期 昼间dB(A) 夜间dB(A) 测量值 达标情况 测量值 达标情况 1 厂界东侧 2020.3.24 53.2 达标 43.1 达标 2 厂界南侧 53.7 达标 43.2 达标 3 厂界西侧 52.1 达标 42.4 达标 4 厂界北侧 53.0 达标 42.3 达标 5 吕庄村 51.3 达标 42.3 达标 6 厂界东侧 2020.3.25 53.3 达标 42.6 达标 7 厂界南侧 53.4 达标 42.3 达标 8 厂界西侧 52.7 达标 42.6 达标 9 厂界北侧 53.2 达标 43.1 达标 10 吕庄村 51.1 达标 41.6 达标 从监测结果可知，项目各厂界声环境质量均可以达到《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中的“3”类标准限值要求，噪声敏感点吕庄声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中的“2”类标准限值要求项目区域声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 项目所在区域由于人为活动频繁，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖，区域生态环境为农业人工生态环境。经现场调查，项目区域500m内无重点保护的野生动植物，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 5、电磁辐射 不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，确定本工程的保护对象和保护级别如下： 表23 项目周围环境敏感保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 相对方位 距离 规模 保护级别 坐标 经度 纬度 大气 吕庄村 W 60m 约300人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 113.2800463 32.7055309 韩庄 S 506m 约400人 113.2831576 32.7006171 袁大堰 SW 499m 约500人 113.2783090 32.7012417 地表水 泌阳河 W 1.3km / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 113.2959464 32.7130197 噪声 厂界外1m / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 / / 敏感点吕庄 W 60m 约300人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 113.2800463 32.7055309 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：项目锅炉大气污染物中颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021），氮氧化物执行《2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上燃气锅炉氮氧化物排放标准要求；项目运营期搅拌粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。 表24 大气污染物排放标准 项目 污染物 锅炉类型 排放限值 备注 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 颗粒物 4蒸吨及以上燃气锅炉 5mg/m3 / SO2 10mg/m3 《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》 NOX 30mg/m3 23.（2）强化锅炉污染治理中新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 有组织 / 120mg/m3 / 无组织 / 周界外浓度最高点1.0 / （2）废水：本项目废水经厂内污水处理设施处理后进入泌阳县第二污水处理厂进一步达标处理，执行《污水综排标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及泌阳县第二污水处理厂进水水质标准要求，泌阳县第二污水处理厂进水水质标准严于《污水综排标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，因此本项目废水排放标准执行泌阳县第二污水处理厂进水水质标准要求。 表25 泌阳县第二污水处理厂进水水质标准 类别 标准名称 污染因子 标准限值 废水 泌阳县第二污水处理厂进水水质要求 COD 320（mg/L） BOD5 150（mg/L） SS 190（mg/L） 氨氮 30（mg/L） （3）噪声：本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“3”类区标准限值，敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2”类区标准限值。 表26 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 效声级Leq：dB(A) 标准名称 标准号 类别 标准限值（dB(A) ） 昼间 夜间 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 2类 60 50 3类 65 55 （4）固体废物：本项目一般工业固体废物的贮存和处置评价采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定 。 |
| 总量 控制 指标 | 本期扩建后，全厂锅炉废气污染物排放量为SO20.508t/a、NOX1.66t/a，其中本期新增总量为：SO20.27t/a、NOX0.76t/a。 项目运营期产生的废水经过厂区内污水处理设施处理后，均纳入泌阳县第二污水处理厂进行处理，其总量指标由泌阳县第二污水处理厂进行分配，项目不在另行申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于泌阳县产业集聚区内河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目现有厂区内，新增锅炉房采用外购钢架结构直接在厂区内按装后，安装锅炉，无土建工程施工，不存在施工期污染影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目属于C4430 热力生产和供应，参考源强核算技术指南和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），核算本项目污染物排放源强，分析污染防治措施可行性，设置排放口监测要求。 1、本期扩建项目燃气锅炉废气 根据建设单位提供资料，本期扩建项目新增1台12t/h天然气锅炉。全年运行360天、日运行9小时。根据锅炉相关技术参数，生产1t蒸汽，使用72m3天然气，年生产时间为3150小时，因此，本项目建成后天然气消耗量约为864m3/h（272万m3/a），燃气锅炉均设低氮燃烧器，由1根不低于8m排气筒集中排放。 根据“第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十册）”的电力、热力的生产和供应业可知，工业废气量136259.17标立方米/万立方米（天然气），二氧化硫0.02S（含硫率S，单位为毫克/立方米，取50）千克/万立方米（天然气），氮氧化物18.71千克/万立方米（天然气）；参照《环境保护实用数据手册》中的有关资料：每燃烧100万m3天然气产生污染物烟尘65kg。经计算，本工程烟尘、二氧化硫、氮氧化物的产生量分别为0.125t/a、0.19t/a、3.6t/a。 低氮燃烧技术又称为燃料分级炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80-85%的燃料送入主燃区，在空气过量系数α＞1的条件下燃烧，其余15-20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α＜1，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其它低NOx燃烧技术比较，再燃低NOx燃烧技术可以大幅度降低NOx排放。 表27 本期扩建项目有组织废气污染物产排情况一览表 污染源 类别 单位 产生情况 排放情况 达标分析 治理工艺 排放时间 燃气锅炉 废气排放量 Nm3/h 11438.9 11438.9 / 不低于8m排气筒+低氮燃烧 3240h/a（360天，每天9小时） 万Nm3/a 3706.2 3706.2 / 颗粒物 mg/m3 4.37 4.37 达标 kg/h 0.04 0.04 / t/a 0.125 0.125 / 二氧化硫 mg/m3 7.3 7.3 达标 kg/h 0.084 0.084 / t/a 0.27 0.27 / 氮氧化物 mg/m3 137.3 20.98 达标 kg/h 1.57 0.24 / t/a 5.09 0.76 / 本期扩建锅炉燃烧废气经低氮燃烧器治理后高空排放，本项目锅炉大气污染物中颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021），氮氧化物执行《2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上燃气锅炉氮氧化物（30mg/m3）排放标准要求。并同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中燃气锅炉排放标准限值的要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准限值分别为5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3）。 2、扩建后全厂废气 表28 扩建后全厂项目废气污染物产排情况一览表 污染源 类别 单位 产生情况 排放情况 达标分析 治理工艺 排放时间 本期新增锅炉废气 废气排放量 Nm3/h 11438.9 11438.9 不低于8m排气筒+低氮燃烧 3150h/a（350天，每天9小时） 万Nm3/a 3706.2 3706.2 颗粒物 mg/m3 4.37 4.37 达标 kg/h 0.04 0.04 t/a 0.125 0.125 二氧化硫 mg/m3 7.3 7.3 达标 kg/h 0.084 0.084 t/a 0.27 0.27 氮氧化物 mg/m3 137.3 20.98 达标 kg/h 1.57 0.24 t/a 5.09 0.76 现有锅炉废气 废气排放量 Nm3/h 10301.3 10301.3 15m排气筒+低氮燃烧 3240h/a（360天，每天9小时） 万Nm3/a 3244.9 3244.9 烟尘 mg/m3 4.66 4.66 达标 kg/h 0.048 0.048 t/a 0.15 0.15 二氧化硫 mg/m3 7.4 7.4 达标 kg/h 0.076 0.076 t/a 0.238 0.238 氮氧化物 mg/m3 138.8 28.2 达标 kg/h 1.43 0.29 t/a 4.5 0.9 现有原料搅拌车间粉尘 处理风量 Nm3/h 4000 4000 / 车间封闭+袋式除尘器 2400h/a（300天，每天8小时） 粉尘 mg/m3 1010 10.1 达标 kg/h 4.04 0.04 t/a 9.7 0.1 无组织粉尘 t/a 0.11t/a 0.11t/a / / / 现有食堂油烟 油烟 2000m3/h 14.3mg/m3 1.88mg/m3 达标 抽油烟机 / 表29 全厂排放口基本情况 排放口 高度 内径 编号 类型 地理坐标 排放标准 现有锅炉有组织排放口 15m 0.6m DA001 一般排放口 113.283981,32.707067 《2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上燃气锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放标准要求和《河南省2019年度锅炉综合整治方案》 现有破碎有组织排放口 15 0.3 DA002 一般排放口 113.282500,32.705532 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准 本期新增锅炉有组织排放口 不低于8m 0.6m DA003 一般排放口 113.283981,32.707067 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上锅炉大气污染物中氮氧化物排放标准要求同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中燃气锅炉大气污染物排放限值要求 本项目废气监测要求见表30。 表30 废气监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 达标标准 DA001、DA003 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上锅炉大气污染物中氮氧化物排放标准要求同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 DA002 粉尘 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准 厂界 粉尘 1次/年 综上所述，本项目在落实以上废气污染防治措施并保证污染防治措施稳定运行的前提下，本项目有组织废气和无组织废气均能达标排放，项目运营期对周边环境空气质量影响较小。 2、废水 （1）本期扩建项目废水排放情况 项目营运期排水主要为锅炉排污水、树脂罐排水、树脂再生废水。 锅炉排污水年产生量约93.6m3/a；树脂罐排水年产生量约453.6m3/a；树脂再生过程产生废水，产生量约4.68m3/a。锅炉排污水、树脂罐排水、树脂再生废水水质较洁净， 属清净下水，主要为钙、镁离子等无机盐类，排入厂区一体化污水处理设施与现有项目废水一并处理达标后排入泌阳县第二污水处理厂进一步达标处理。对项目周边水环境和环境敏感点影响较小。 表31 本期扩建项目废水产排及处理情况汇总表 废水 废水处理系统 废水量 主要污 染物 处理前 处理后 达标情况 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 生产废水 一体化污水处理设施 （1.533m3/d）551.88t/a pH 6~8 6~8 达标 COD 0.055 100 0.011 20 达标 NH3-N 0.008 15 0.002 4.5 达标 SS 0.055 100 0.011 20 达标 排放标准 泌阳第二污水处理厂进水水质标准 COD≤355mg/L、 NH3-N≤28mg/L、SS≤280mg/L、TP≤5mg/L、TN≤50mg/L 表32 扩建后全厂废水产排及处理情况汇总表 废水 废水处理系统 废水量 主要污 染物 处理前 处理后 达标情况 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 生产废水 一体化污水处理设施 （50.823m3/d）17803.38t/a pH 6~8 6~8 达标 COD 7.12 400 1.42 80 达标 NH3-N 0.53 30 0.27 15 达标 SS 7.12 400 1.42 80 达标 排放标准 泌阳第二污水处理厂进水水质标准 COD≤355mg/L、 NH3-N≤28mg/L、SS≤280mg/L、TP≤5mg/L、TN≤50mg/L 表33 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号 水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放空间设施是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 厂区废水 COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷 泌阳县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排 放 TW 001 厂区污水处理站 一体化污水处理设施 DW 001 ( 是 □ 否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表34 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万 t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限 值/(mg/L) DW001 113.284474 32.707410 1.7038 泌阳县第二污水处理厂 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 泌阳县第二污水处理厂 COD 50 氨氮 5 总磷 0.5 总氮 15 BOD5 10 SS 10 （2）扩建项目废水进入河南鲜菇坊生物科技有限公司现有污水处理站可行性分析 废水接纳量分析：根据河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目环评报告可知，该项目配套建设污水处理站规模为250m3/d，河南鲜菇坊生物科技有限公司食用菌高科技产业园项目废水排放量为49.29m3/d，本项目投运后进入污水处理厂的废水量为1.533m3/d，本项目建成后该污水处理站日处理废水量为50.823m3/d，由此可见，现有项目污水处理站完全有能力接纳本项目污水。因此，从处理规模上分析，本项目废水进入泌阳县第二污水处理厂是完全可行的。 废水水质分析：从本项目污水水质情况分析，锅炉排污水、树脂罐排水、树脂再生废水水质较洁净，主要为钙、镁离子等无机盐类该污水与现有工程废水混合后不会改变现有污水处理站的处理效率，使现有污水处理站处理负荷在设计要求范围之内。 综上，项目运营期产生的废水经现有厂区内污水处理站处理后再进入泌阳县第二污水处理厂进一步处理后对区域地表水环境影响较小。 （3）地下水的影响分析 项目运营期用水由当地自来水管网供给，不开采地下水，项目废水经现有厂区一体化污水设施处理后进入泌阳县第二污水处理厂进行处理，正常工况下项目沉淀废液对地下水造成污染的可能性很小。 （4）本项目废水监测要求 本项目废水监测要求见表35。 表35 废水监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 达标标准 DW001 PH值、流量、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总量 1次/季度 GB8978-1996； 泌阳县第二污水处理厂进水水质 根据以上分析和落实环保措施后，本项目废水对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 表36 噪声污染源源强核算结果一览表 噪声源 产生强度dB（A） 降噪措施 排放强度dB（A） 持续时间 泵 85 安装减震垫，厂房隔声 60 2400h 经调查，项目高噪源在采取各项降噪措施后，项目厂区东、西、南、北厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值的要求。 本项目噪声监测要求见表37。 表37 噪声监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 达标标准 厂界四周 等效声级 1次/季度 GB12348-2008 根据以上分析和落实环保措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 4、固废 表38 本期扩建项目固废污染源源强核算结果一览表 固废名称 固废属性 产生量 处置措施 废树脂 危险废物 0.6t 由更换树脂厂家直接回收处置，不在厂内存放 表39 扩建项目建成后全厂固废污染源源强核算结果一览表 固废名称 固废属性 产生量 处置措施 备注 生活垃圾 一般废物 78.5t/a 收集后定期运至泌阳县生活垃圾中转站处置 现有工程 生产固废 （废菌渣） 一般废物 1.12万t/a 废菌渣出售给有机肥厂回收利用 现有工程 废树脂 危险废物 0.6t/a 本项目更换废树脂直接由厂家来更换回收处置，不在厂内暂存 本期新增 5、生态 本项目位于泌阳县产业集聚区内，属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。本项目仅需建设生产线及配套污染防治设施，对周围生态环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。根据附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别中 “电力热力燃气及水生产和供应业中其他Ⅳ类”，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 项目对土壤产生影响的主要单元为污水管网，项目污水管网按照重点防渗区标准进行防渗处理，危险废物严格按照包装要求进行分类包装，因此不会造成污染物渗入土壤内，对土壤环境影响较小。 8、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对企业生产过程中涉及的原辅材料、中间产品、产品、污染物等进行综合分析，企业生产中所涉及的危险物质有天然气，天然气有泌阳县产业集聚区天然气管道输送。 （1）环境风险物质理化性质 各物质理化性质及危险特性等详见表。 表40 工程主要危险物质风险识别表 天然气 熔点 -182.5℃ 外观与性状 无色无臭可燃性气体， 微溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 沸点 -161.5℃ 闪点 -188℃ 相对密度 相对密度（水=1）0.42（-164℃） 危险标记 2（易燃气体） 毒理性质 毒性 属中等毒类 健康危害 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 急性毒性 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 危险特性 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 （2）环境风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV+级。 根据建设项目设计的物质及工艺系统的危害性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化对比，按照下表确定环境风险潜势。 表41 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度E 危害物质及工艺系统危险性（P） 极度危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境高度敏感区（E2） IV III III II 环境高度敏感区（E3） III III II I 注：为极高环境风险 1）环境敏感程度分级 根据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型以及程度，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录D环境敏感程度（E）的分级判定，本项目环境敏感程度分级为E1。 2）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表3-1确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表42 危险物质及工艺系统危险性等级判断 危险物质数量与临界量比值Q 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P3 P4 ①危险物质数量与临界量比值 环境风险物质数量与临界量比值（Q），按照下列公式计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…qn—每种风险物质的最大存在量，t； Q1，Q2... Qn—每种风险物质的临界量，t。 按数值大小，将Q划分为4个水平： Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 Q≥1时，将Q值划分为： 1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100 根据企业危险化学品情况，对照风险导则附录A.1及《中华人民共和国国家环境保护标准》（HJ941-2018）中的危险物名称及临界量情况，具体判别依据见下表。 表43 企业危险源辨识结果一览表 物质名称 类别 标准临界量（t） 最大储存量（t） q/Q 天然气 易燃气体物质 10 10 1 由上表可知，q/Q=1。 ②行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况，将M划分为：M>20;10< M≤20; 5< M≤10;M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。 表44 行业及生产工艺 行业 评估依据 分值 得分 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 0 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 0 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 5/套（罐区） 0 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 0 石油天然气 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） 10 0 其他 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a 5 5 a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 本项目危险物质及工艺系统危险等级判断为P4，营运期环境风险潜势为II级。 （3）企业事故防范措施 1、污染源切断 接到报警后，公司各级指挥机构应迅速查明情况，商讨迅速抑制事故扩大的方案，组织抢险救灾组或车间事故现场处理小组首先对污染源进行切断，需采取下列污染源应急措施： 1）关闭有关阀门、停止作业或通过物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法； 2）管线或阀门破裂泄漏：应及时关闭泄漏源上端最近的阀门或紧急切断阀； 3）由应急指挥办公室协调各工段，严格按照设备开停工方案，依据先停止供料源头后停止后续设备运转的原则，分先后时序紧急停车； 4）对于连接压力装置的管线，首先做降压处理再实施堵漏，按先后顺序平缓的放压，再根据现场物质泄漏情况及泄漏点大小、形状选择调整堵漏、机械堵漏、塞孔堵漏、焊补堵漏、粘补堵漏、胶封堵漏等不同方式对破裂处进行临时修复。 2、化学品泄漏的应急处置 公司在生产过程中涉及天然气属危险化学物质，具有易燃易爆或中毒窒息等特性，在其装卸、储存过程或生产现场由于设备损坏或人为操作失误从而导致物质泄漏。 （1）现场处置程序 ①事故现场发现事故的第一人立即做好自我防护，撤离现场后，立即拨打报警电话，应急指挥成员迅速赶赴事故现场，具体了解事故状况、泄漏物质情况等，根据泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性，采取措施修补和堵塞裂口，制止进一步泄漏。事故现场工作人员加强现场巡检，要求与现场救援无关人员迅速撤离。现场堵漏方法可参考表45。 表45 一般容器泄漏堵漏方法 部位 形式 堵漏方法 管道 砂眼 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 缝隙 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 孔洞 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏 裂口 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏 阀门 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 法兰 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 ②泄漏事故发生后，气体扩散范围难以预测。根据风速、风向、地型及建筑物的状况，通过气体探测仪测试，划出警戒区，在有关地点设置“禁止入内”、“此处危险”的标志，或根据情况设立警戒岗，切断通往危险区域的交通，禁止车辆、无关人员进入危险区。 ③事故现场工作人员按紧急人员要求，切断泄漏气体波及场所内电源，控制一切火源，并配合完成其他相关操作；生产现场人员按应急人员要求完成相关停产操作。 ④应急指挥根据现场情况，确定事故隔离区域，命令各应急救援组立即开展救援工作。如事故扩大时，立即向有关部门请求支援；并要求成员通知相邻单位，联系外部救援单位进展情况。 ⑤关闭正常污水排放口，封堵雨水排放口，防止污染物通过污水排放口或雨水排放口流到厂外，对厂外水体造成污染。通知相关人员启动通入事故池的应急排污阀，引导污染物和消防废水等流入事故池（调节池兼做）。疏散协调员搬运临近部位灭火器材、灭火装置、以及砂土、泡沫等物质放置到现场周围。 （2）泄漏物处置方法： 泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释等处理，使泄漏物得到安全处置，防止二次事故的发生。泄漏物处置方法以下： ①围堤堵截。对于贮罐区发生液体泄漏时，要及时封堵雨水排口，防止物料沿明沟外流。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。 ②稀释与覆盖。为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水以泄漏点中心，在储罐、容器的四周设置水幕或喷雾状水进行稀释降毒，向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，通过事故水管道导入厂内事故池。对于可燃物也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。 ③收集。当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料等吸收中和。 ④废弃。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入应急事故池收集后处理。 表46 事故应急处理处置办法 物质 项目 内容 天然气 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 防护措施 呼吸系统防护：紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法 喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 （3）泄漏处理注意事项 进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项： 进入现场人员应根据泄漏物质性质必须配备必要的个人防护器具；应急处理人员严禁单独行动，至少两人一组进出泄漏区域，必要时用水枪、水炮掩护；应从上风、上坡处或侧风处接近现场，严禁盲目进入。 （4）洗消液处置 用洗消液冲洗分为三个部分，一是在源头冲洗，将污染源严密控制在最小范围内，二是在事故发生地周围的设备，厂房，以及下风向的建筑物喷洒洗消液，将污染控制在一个隔绝区域；三是在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。 现场清理泄漏物料时，将冲洗的污水应排入污水处理系统进行处理；危险固废交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。 待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可启动正常排污口。 3、火灾、爆炸事故处置措施 企业原料中使用多种易燃物质，特别是天然气泄漏后容易引起火灾、爆炸事故。由企业应急指挥部组织指挥采取各项应急措施、救火救灾，包括重大设备设施的紧急关闭。 如火势较小，企业应急抢险组确保安全情况下迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启用现场各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。主要措施如下： （1）控险 ①加强冷却。冷却燃烧罐及与其邻近的容器，重点应是受火势威胁的一面，确定危险部位（即易发生物理爆炸的容器），切断火源对这些部位的辐射，加大对该处的冷却强度。 ②冷却要均匀、不间断； ③冷却尽可能利用带架水枪或自动摇摆水枪（炮）； ④冷却强度应不小于0.2L/S•m2； ⑤启用喷淋、泡沫、蒸汽等固定或半固定消防设施； ⑥火灾可能造成易燃易爆液体外流，可用沙袋或其他材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流，将物料导向安全地点。必要时用毛毡、麻袋堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。防止泄漏物向重要目标或危险源流散。 （2）排险 ①控制火势蔓延。在加强冷却的同时，必须对燃烧强度进行控制，先消灭外围火灾，如地面火灾、建筑火灾等。然后集中力量，控制主要火源。针对可燃液体的火灾，在不具备灭火条件下，主要用水来控制和冷却，使之在一定范围内燃烧。 ②堵漏 关闭前置阀门，切断泄漏源；必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。 ③输转 利用工艺措施导流或倒罐，并迅速疏散受火势威胁的物料。 ④灭火 灭火条件：周围火点已彻底扑灭，火种等危险源已全部控制；堵漏准备就绪；.着火罐（桶）已得到充分冷却；人力、装备、灭火剂已准备就绪。 ⑤根据危险化学品泄漏的位置及火势情况，确定主攻方向。扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法。当火势被控制以后，仍然要派人监护，清理现场，消灭余火。灭火方法有： 关阀断料法：关闭断料，熄灭火源； 泡沫覆盖法：对燃烧罐（桶）和地面流淌火喷射泡沫覆盖灭火； 砂土覆盖法：使用干砂土、水泥粉、煤灰、石墨等盖灭火； 干粉抑制法：视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干粉灭火器灭火。 4、事故处置中所需使用的药剂及工具 企业可能发生的事故主要为有毒有害物泄露和装置设备爆炸或火灾，其中控制有毒有害物泄露扩大所需使用的工具主要为捕消器、堵漏物资设备等；控制装置设备爆炸或火灾的工作主要为各类消防设施，包括室内及室外消防栓、消防干砂、消防锹、手提式灭火器等；个体防护设施主要有正压呼吸器、防毒面具、防化服、防护服、防护手套、防护靴等。 企业设有专门的应急物资库房，储备各类应急物资以备战时之需；另外在各重点岗位或设施附近均设有应急事故柜和消防器材区，以便发生事故后可及时获取。 5、应急监测 事故发生后，现场处置领导小组负责人应立即联系泌阳县环境监测站人员，展开对污染现场的环境应急监测任务，掌握第一手的监测资料，并及时通报应急救援指挥部，配合泌阳县环境监测站进行应急监测工作，并根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。 6、建立应急组织机构和职责 为了有力、有序、高效处置突发环境事件，需要建立公司环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，并成立应急领导小组。 应急领导小组指挥长由厂长担任，副指挥长分别由副总经理担任，应急救援办公室主任由环保部部长担任。每个人根据所属职责开展工作。 （1）指挥长职责： 组织协调应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对紧急情况进行决策，向副指挥长布置工作内容，负责向上级环保主管部门报告事故处理情况。当事故发生时，若指挥长不在现场，指挥权按顺序自动授予副指挥长。 （2）副指挥长职责： ①落实指挥长发布的抢险命令。当事故发生时，若指挥长不在现场，副指挥长立即代行指挥长职权。 ②根据公司生产工艺特点和风险物质的应急技术要求，指挥抢险人员制定切实可行的抢险、抢修作业方案，并随时向指挥长报告进展情况。 ③负责安排应急救援中各应急小组与外部救援力量之间的协调联络，以及事后环境事故原因的调查。 （3）应急救援办公室主任职责： 负责指挥部和各应急小组间的信息联系，收集汇总事故现场信息，作好应急信息记录并随时向指挥部报告。为上级环保部门提供相关事故信息，接受环保部门询问。 9、电磁辐射 不涉及。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （现有锅炉） | 锅炉废气 | 15m排气筒（1根）+低氮燃烧 | 《2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上燃气锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放标准要求和《河南省2019年度锅炉综合整治方案》 |
|  | DA002 （现有搅拌车间） | 搅拌粉尘 | 封闭车间+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准 |
|  | 厂界 | 粉尘 | 车间封闭 |  |
|  | DA003 （本期新增） | 锅炉废气 | 不低于8m排气筒（1根）+低氮燃烧 | 锅炉大气污染物中颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021），氮氧化物执行《2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中燃气锅炉4蒸吨及以上燃气锅炉氮氧化物排放标准要求。 同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中燃气锅炉废气污染物排放限值要求 |
| 地表水环境 | DW001 | PH值、流量、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总量 | 一体化污水处理设施 | GB8978-1996； 泌阳县第二污水处理厂进水水质 |
| 声环境 | 风机 | 等效声级 | 安装减震垫，厂房隔声 | GB12348-2008 |
|  | 运输车辆 |  | 慢速行驶，禁止鸣笛 |  |
| 电磁辐射 | 不涉及 | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废菌渣出售给有机肥厂回收利用；废树脂由厂家直接更换回收处置，不在厂区内存放。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化 |
| 生态保护措施 | 项目对周围生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

食用菌高科技产业园项目（锅炉扩建）符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.15t/a | 0.15t/a | 0 | 0.125t/a |  | 0.275t/a | 0.125 t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.238 t/a | 0.238t/a |  | 0.27t/a |  | 0.508t/a | 0.27t/a |
|  | 氮氧化物 | 4.5 t/a | 0.9t/a |  | 0.76t/a |  | 1.66t/a | 0.76t/a |
| 废水 | COD | / | / |  | / |  |  |  |
|  | NH3-N | / | / |  | / |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 87.5t/a | 0 |  | 0 |  | 87.5t/a |  |
|  | 废菌渣 | 1.12万t/a | 0 |  | 0 |  | 1.12万t/a |  |
| 危险废物 | 废树脂 | 0 | 0 |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | 0.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

图1  项目水量平衡图   单位：m3/d

新鲜水

9.914

9.9

0.014

厂内一体化污水处理设施

第二污水处理厂

树脂再生用水

蒸汽锅炉

8.38

离子交换排水

树脂再生废水

离子交换制水

8.64

1.26

0.013

0.0011

0.013

0.26

图2  本期改扩建项目工艺流程及产污环节

锅炉

天然气

生产工序

废气

图3  项目水量平衡图   单位：m3/d

新鲜水

468.3

生活用水

30

6

纯净水制备

育菇用水

100

70

灭菌

离子交换制水

蒸汽锅炉

145

144

144

设备、容器冲洗水

0.4

1.26

搅拌用水

192

192(进入产品)

1

0.14

厂内一体化污水处理设施

30

24

第二污水处理厂

49.26

车间清洗

6

24

达标排放

格栅池

泵池

沉淀池

接触氧化池

废水

污泥

污泥

污泥

图4  项目污水处理站工艺流程图

与生活垃圾一并送城市垃圾填埋场