# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 泌阳县春峰水泥管、水泥板加工生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 泌阳县羊册镇春峰水泥制品 |
| 编制日期： | 2021年5月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泌阳县春峰水泥管、水泥板加工生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-411726-30-03-060440 |
| 建设单位联系人 | 林春峰 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 驻马店 市 泌阳 县（区） 羊册镇 乡（街道） 殷庄路南 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 113 度 11 分 42.73 秒， 32 度 58 分 19.26 秒） |
| 国民经济行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，55、石膏、水泥制品及类似制品制造302砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | □√新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (√首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 泌阳县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2020-411726-30-03-060440 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 13.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (√是：已建设简易厂棚并生产 | 用地（用海） 面积（m2） | 1100.65 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、《泌阳县城市总体规划（2012-2030）》； 2、驻马店市环境污染防治攻坚战领导小组《驻马店市2021年大气、水、土壤、夏季臭氧与PM2.5污染协同控制、农业农村污染治理攻坚战实施方案》（驻环攻坚办〔2021〕28号）； 3、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号） 4、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）； 5、河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文[2020]56号； 6、河南省生态环境厅《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，豫环文[2019]84号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据泌阳县自然资源局出具的《关于泌阳县羊册镇春峰水泥制品项目预审意见》（泌自然资（2020）209号），项目用地属于工业用地，拟定总投资150万元，用地符合国家土地供应政策；项目选址位于驻马店市泌阳县羊册镇殷庄路南，拟用地总面积1100.65平方米，符合羊册镇土地利用总体规划。 根据羊册镇人民政府《关于泌阳县春峰水泥制品建设项目的准入意见》（羊政文[2020]133号），该项目符合羊册镇镇建设总体规划、土地利用规划及产业布局总体规划，同意该项目在此建设。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 表1-1 本项目与三线一单符合性分析一览表 序号 内容 符合性分析 1 生态保护红线 本项目位于驻马店市泌阳县羊册镇殷庄路南。根据《河南省生态保护红线划定方案》，项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准，环境空气质量级别为轻污染，首要污染物为细颗粒物，全年空气质量超出二级标准。 项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，符合环境质量管理要求。 3 资源利用上线 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 4 环境准入负面清单 本项目所在地暂无环境准入负面清单。 综上分析，从环境保护角度分析和“三线一单”相符性分析，评价认为本项目选址可行。 二、泌阳县城市总体规划概况： 根据《泌阳县城市总体规划（2012~2030）》，现将泌阳县城市总体规划简述如下： （1）城市性质 以农副产品深加工为主导，以商贸、旅游为依托的园林城市，是泌阳县的政治、经济、文化、通信、交通中心。 （2）城市规模 规划2010年泌阳县城市总用地面积15.5km2，城市人口达15万人；2020年总用地面积23.3km2，人口达22万人。 （3）城市发展方向 泌阳县城市建设应以新区开发和旧区改造相结合，以新区开发为主。旧城区在条件许可的情况下，按照总体用地空间布局的要求，逐步改造，降低建筑密度，提高绿地率，改善居住环境。城区建设用地发展方向主要以向北、向东发展为主，适当向西、向南（跨泌阳河发展），远景主要在泌阳河以南发展。城市基础设施建设必须适应这一趋势，合理选择城市文化、体育、商业中心用地，引导城市有序发展。 （4）用地布局 县城总体规划用地布局结构为“一心，两轴，七片区”。一心即行政中心，该用地在原位置扩大用地规模；两轴为花园路城市东西发展轴和人民路南北城市发展轴；七片区为河流、绿带及两条主轴自然分割的组团。 本项目选址位于驻马店市泌阳县羊册镇殷庄路南，不在《泌阳县城市总体规划（2012~2030）》规划用地范围内，与《泌阳县城市总体规划（2012~2030）》规划不冲突。 三、泌阳县饮用水水源保护区划 1、泌阳县县级集中式饮用水水源保护区划： 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办[2013]107号、《河南省人民政府关于取消泌阳县泌阳河高庄饮用水源保护区的批复》等文件。泌阳县境内县级水源保护区如下： 泌阳县宋家场水库： 一级保护区范围:水库取水口半径750米(主坝长)内正常水位线(187米)以下区域及西北至水库副坝、西南至030乡道、南至水库主坝区域。 二级保护区范围:一级保护区外，水库正常水位线以下区域及正常水位线以上200米、西南至环湖路、西至030乡道—水库变电站连线的区域。 准保护区范围：二级保护区外，入库支流十八里河、铜峰河上游2000米河道内及北至新泌高速公路、南至森林公园—铜峰河上游2000米处连线的区域。 按照备用水源地建设的有关要求，目前泌阳县三山水库水资源地已完成了水资源论证，保护区区划论证等工作，三山水库作为泌阳县城区供水备用水源地以代替泌阳河高庄备用水源地，为泌阳县城区供水提供安全保障。 项目距宋家场水库距离约为34km，距三山水库距离约14km，距离较远，不在泌阳县县级饮用水水源保护区范围内，对泌阳县县级饮用水水源影响较小。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办[2016]23号及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文[2020]56号。泌阳县境内乡镇水源保护区如下： （1）泌阳县春水镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （2）泌阳县马谷田镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围75米的区域。 （3）泌阳县赊湾镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （4）泌阳县郭集镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （5）泌阳县黄山口乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （6）泌阳县官庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （7）泌阳县杨家集乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （8）泌阳县王店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （9）泌阳县盘古乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （10）泌阳县高邑乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 （11）泌阳县付庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 本项目位于泌阳县羊册镇殷庄路南，不在泌阳县饮用水源保护区范围内。 四、驻马店市环境污染防治攻坚战领导小组《驻马店市2021年大气、水、土壤、夏季臭氧与PM2.5污染协同控制、农业农村污染治理攻坚战实施方案》（驻环攻坚办〔2021〕28号） 根据驻马店市环境污染防治攻坚战领导小组《驻马店市2021年大气、水、土壤、夏季臭氧与PM2.5污染协同控制、农业农村污染治理攻坚战实施方案》（驻环攻坚办〔2021〕28号）：严格新建项目准入管理。统筹“三线一单”、规划环评项目环评和排污许可工作，严把环境准入关，从源头预防环境污染和生态破坏。全市禁止新增水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、铸造、砖瓦等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目；禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃牒锅炉;新建涉工业炉的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。严格落实《排污许可管理条例》，所有固定污染源全部纳入排污许可管理，对涉气行业排污许可证管理开展专项执法检查，对不依证排污和无证排污单位，依法严厉查处。项目为砼结构构件生产，不在禁止准入范围，且项目配套相应污染防治措施，各项污染物可达标排放，对周围环境影响较小。因此，项目建设符合该文件的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设项目概况 项目概况见下表。 表2-1 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 泌阳县春峰水泥管、水泥板加工生产项目 2 总投资 150万元 3 建设单位及项目性质 泌阳县羊册镇春峰水泥制品，新建 4 项目建设地点 驻马店市泌阳县羊册镇殷庄路南 5 主要工程内容 项目占地1.65亩，新建厂房700平方米，办公用房150平方米，新建水泥管、水泥板生产线2条，年产水泥管1万米，水泥板1.2万平方米。 6 劳动定员 10人 7 工作制度 年工作日300天，每天8小时工作制。 二、主要建设内容 项目组成及建设内容见下表。 表2-2 项目主要建设内容一览表 工程类别 建筑名称 建设内容 数量 性质 备注 主体工程 生产车间 1栋，钢结构，建筑面积300m2 1 新建 建设生产线2条 储运工程 原料库 1栋，钢结构，建筑面积400m2 1 新建 用于骨料贮存 辅助工程 办公 1栋，砖混结构，建筑面积150m2 1 新建 用于办公 公用工程 供电 羊册镇电网供电 / 新建 / 给水 厂区自备水井供给 / 新建 / 排水 雨污分流；生产废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 / 新建 / 环保工程 废气治理 搅拌、上料工序粉尘：集气罩+布袋除尘器处理后经15高排气筒排放； 原料卸料粉尘、原料堆场扬尘、运输车辆行驶扬尘：厂房全封闭；全覆盖式喷雾装置；厂区道路、场地水泥硬化；进出厂车辆冲洗装置。 废水治理 生活污水：经化粪池处理后用于农田施肥； 车辆冲洗水、产品养护废水、搅拌机冲洗废水：经沉淀池处理后循环使用； 初期雨水：经初期雨水池收集后用于生产。 噪声治理 ①选用低噪声设备：在设计选型和设备采购阶段，应选用先进的、低噪声、高效生产设备； ②合理布局：把生产设备集中布置在生产车间的中间； ③对高噪声设备底座安装减振装置或减振垫； ④日常加强对生产设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。 固废治理 一般固废：一般固废暂存间； 生活垃圾：集中后交由当地环卫部门处理。 三、项目主要设备 项目设备情况详见下表： 表2-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 上料机 / 台 2 外购 2 搅拌机 / 台 2 外购 3 水泥板挤压成型机 / 台 1 外购 4 水泥管挤压成型机 / 台 1 外购 5 水泥筒仓 80t 座 1 外购 6 叉车 5t 台 1 外购 7 铲车 5t 台 1 外购 四、主要原辅料及理化性质 工程建成后，主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 用量 备注 1 石子 t 2000 散装，原料库内贮存 2 水泥 t 900 散装，水泥筒仓内贮存 3 沙子 t 2000 散装，原料库内贮存 4 冷拔丝 t 10 车间内贮存 5 水 t 952.2 厂区自备井 6 电 万kWh 5 附近电网 五、主要产品 项目产品方案见下表。 表2-5 项目产品方案 产品名称 年产量 规格 水泥管 1万m/a 30×100cm，40/50×200cm 水泥板 1.2万m2/a 15×15×10cm，20×15×10cm 六、配套工程及公用设施 （1）给排水 ①生活污水 项目劳动定员10人，年工作日300天，项目不设食堂和住宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），本环评员工生活用水取50L/人·d，用水量为0.5t/d，产污系数0.80计，则生活废水产生量为0.4t/d（120t/a），生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 ②生产用水 1）搅拌用水 项目搅拌过程中用水直接加至搅拌机内进行搅拌生产，根据业主提供的技术资料，搅拌用水量为150kg/m3▪产品，成品混凝土密度约为2300kg/m3，则搅拌用水量为300t/a，搅拌用水在产品养护过程中蒸发，无废水产生。 2）养护废水 根据业主提供资料，项目养护用水量大约为1m3/d，300m3/a，部分养护用水在养护过程中蒸发，废水产生系数为0.5，则养护废水产生量为150m3/a，主要污染物为SS，经沉淀池处理后回用于生产。 3）洒水降尘：项目主要为道路及场地降尘洒水，同时在物料落料口、上料口及生产车间周围进行洒水降尘，生产用水量约为1m3/d，300t/a，全部蒸发消耗，无废水产生。 4）车辆冲洗：项目运输车量每次出厂前对车身冲洗，冲洗用水量合计为0.4m3/辆·次。项目年运输车次为930次/a，因此冲洗用水量约为372m3/a，1.24m3/d。产污系数按0.9计，则废水产生量为334.8m3/a，1.12m3/d。主要污染物为SS。厂区进出口设置有车辆冲洗装置和冲洗废水的收集处理和回用措施，冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 5）设备冲洗水 项目搅拌机等设备停产时需要清洗，根据业主提供资料，冲洗用水量为0.5m3/d，150m3/a，产污系数按0.9计，则废水产生量为135m3/a，0.45m3/d。主要污染物为SS，清洗废水经清洗废水池收集，沉淀分离后作配料用水，不排放。 项目水平衡见下图： 图2-1 运营期水平衡图（t/d） （2）供电：本项目用电由市政电网接入，可满足本项目用电需求。 七、周围情况及平面布局 （1）项目四周情况 本项目位于驻马店市泌阳县羊册镇殷庄路南，北侧为S333，南侧为林地，西侧为农田，隔农田为民房，东侧为小路，隔小路为板皮加工厂。距项目最近的敏感点为西北侧25m处的殷庄民房。项目周边环境概况见详见附图2。 （2）平面布局 本项目出入口设在厂区北侧，与S333相连接，厂区由北至南依次设办公用房、骨料库、生产厂房、养护及成品区，厂区内东侧设通道便于物料输送。项目根据生产工艺，合理布置各生产工段及设备，高噪声设备集中布置封闭车间内，靠东侧布设，厂界处进行绿化并建设围墙，可最大限度地减少噪声和无组织粉尘对周围环境的影响。项目总体布局功能分区明确、物料输送路线短捷，布局合理，具体布局见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 图2-2 生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 将外购的沙子、水泥、石子和水进行计量混合后送到搅拌机内进行搅拌，之后通过混凝土专用运输车送至预制楼板挤压成型机或水泥管挤压成型机上料斗，由挤压机在放置好的预应力钢筋处挤出成型的半成品，在养护区进行自然养护，经检验后待售。 ①砂子、石子称量：将外购的沙子和石子从原料堆棚下料斗进入称量斗，计量后先后通过螺旋输送机输送至骨料集料斗，然后由骨料集料斗送至搅拌机内搅拌。输送过程为全封闭。 ②水泥称量：本项目所用水泥为散装，使用时通过筒仓输送系统直接进入集料斗内进入搅拌机内。 ③水称量：所需的水由水泵把水池的水抽入称量箱称量，称量好的水由泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 ④搅拌：各种原辅料是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料进行搅拌； ⑤成型：将混凝土运至预制楼板挤压机上料斗，由挤压机在放置好的预应力钢筋处挤出成型的预制楼板或水泥管，成型的半成品在养护区进行自然养护（夏季3天，冬季7天），经检验后待售。 2、产污环节分析 表2-6 项目污染源种类及其性质 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 营运期 废水 车辆冲洗水、养护废水、设备冲洗废水 车辆冲洗、养护、设备冲洗 SS 生活污水 员工生活 COD、氨氮 上料、搅拌粉尘 生产 颗粒物 原料堆场扬尘、卸料粉尘 原料库 颗粒物 物料运输粉尘 运输 颗粒物 噪声 设备运行、车辆噪声 生产、运输 噪声 固废 一般固废 生产 一般固废 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目已经建成，属于未批先建项目，本次为补办环评。根据现场调查，目前项目存在的主要环境问题有： 未建设封闭的生产车间，生产设备放置于简易的厂棚内； 部分原料露天堆放，废料有乱堆乱放单位现象； 无除尘设施，产生的粉尘无组织排放； 厂区地面未进行硬化； 厂区四周未设置围挡。 本次评价提出的整改措施如下： 建设封闭式生产车间，所有的生产设备均入厂房，加工生产活动均在车间内进行，不得露天作业； 原料和废料全部入封闭料棚，不得在厂区内露天堆放、乱堆乱放； 项目设置布袋除尘器，减少无组织粉尘排放； 厂区地面除绿化外全部硬化，硬化地面要高标准高质量，一步到位，坚实耐用，出现破碎及时进行修补； 厂区四周设置围挡，围挡可采用砖墙或彩钢瓦，砖墙高度不得低于2.5米，彩钢瓦围挡不得低于3米。 厂界设防风抑尘网、并安装喷淋设施，加强厂区绿化绿化。 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 厂界周围定期进行噪声、粉尘监测，确保达标排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于泌阳县羊册镇，根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，项目基本污染物评价引用驻马店市环境监测站自动监控系统统计的2019年环境空气质量区域排名中泌阳县的数据，具体如下： 表3-1 泌阳县2019年空气质量统计 单位：μg/cm3（CO：mg/cm3） 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 年均浓度 11 27 81 47 - - 24小时均值第95百分数 - - - - 0.6 - 最大8小时滑动平均值第90百分数 - - - - - 113 标准值 60 40 70 35 4 160 由上表可知，该区域一个基准年内环境空气6项常规污染物项目中SO2、NO2、CO、 O3 4项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；而PM10、PM2.5存在超标现象，故本项目所在区域环境空气质量不达标。超标原因分析：随着泌阳县工业快速发展， 能源消费和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，以及大气污染物迁移等原因导致空气污染加剧。 二、水环境质量现状 本项目区域纳污河流为泌阳河，泌阳河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。为了解项目所在地区地表水环境质量状况本报告引用驻马店市生态环境局网站公示的《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》泌阳河涧岭店断面中2020年4月~2021年3月的常规监测数据对泌阳河的水质进行分析评价。 表3-2 地表水现状监测统计与评价结果(mg/L) 断面名称 项目 COD 氨氮 总磷 泌阳河 涧岭店断面 月度浓度范围 3.4-20 0.4-0.95 0.05-0.2 浓度平均值 15.1 0.56 0.15 III类标准 20 1.0 0.2 最大值超标倍数 0 0 0 超标率（%） 0 0 0 由上图可见，泌阳河涧岭店断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明泌阳河水环境质量状况良好。 三、声环境质量现状 本项目东、南、西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目2021年5月5日~5月6日委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司对项目周围50m内敏感点的噪声进行监测，声环境质量现状见下表。 表3-3 项目声环境监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点 与厂界距离（m） 现状值（昼间） 标准限值 昼间 1 项目西北侧民房 25 52.9-53.1 60 2 项目西侧民房 40 52.3-52.8 60 备注 项目夜间不生产，夜间监测结果未统计 由监测结果可知，项目敏感点声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境质量现状较好。 四、区域土壤和生态环境质量现状评价 项目所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。经现场调查，项目周边500m内无重点保护的野生动植物，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、大气环境保护目标 厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为居住区等，具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 人口 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 （m） X Y 殷庄 -15 12 村庄 1200人 （GB3095－2012）二级 W 40 梁庄 45 470 村庄 600人 NE 440 注：1、环境保护目标坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置，相对厂界距离取距离项目厂址边界最近点的位置。 二、地表水环境保护目标 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 三、声环境保护目标 厂界外50m范围内声环境保护目标如下。 表3-5 声环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 户数 声环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 （m） X Y 项目西侧民房 -40 0 居民 6户 （GB3096－2008）2类 W 40 项目西北侧民房 -15 12 居民 1户 （GB3096－2008）2类 NW 25 四、其他环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 一、废气 本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准，《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3，《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）表1、表2。 表3-6 废气污染物排放限值 污染物 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 执行标准 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度 （mg/m3） 《大气污染物综合排放标准》 颗粒物 120（其它） 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 20 15 - 0.5 （GB4915-2013）表1、表3 10 15 - 0.5 （DB41/ 1953-2020）表1、表2 注：排放标准浓度限值按较严标准限值执行。 二、废水 本项目生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排；生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排，项目无废水外排。 三、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，见下表。 表3-7 噪声排放限值 单位：dB（A） 标准 类型 昼间 夜间 GB12348-2008 2类标准 60 50 GB12348-2008 4类标准 70 55 四、固废 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | （1）废水总量控制指标 根据工程分析，项目营运期无废水排放，因此工程废水污染物排放建议指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a。 （2）废气总量控制指标 项目大气污染物排放情况为，SO2：0t/a，NOx：0t/a，因此，项目不分配废气总量指标。 本项目污染物排放总量仅作为总量审批部门下达总量指标的参考。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目占地面积1100.65m2，用地范围内无生态环境保护目标，项目施工期3个月，主要为场地平整、钢结构厂房建设及室内设备安装，涉及土建工程量较小，施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。 图4-1 施工期工艺流程图 由图可见，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。 （1）噪声污染源：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、卷扬机、吊车、汽车等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在90dB(A)左右。 （2）大气污染源：在建筑物拆迁、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。 （3）水环境污染源：施工生产废水、施工人员生活废水等。 （4）固体废物污染源：在地基开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾，因此，施工期会产生一定的固体废物。 施工期环境保护措施及影响分析： 一、大气环境保护措施及影响分析 本项目施工期的主要废气污染物为扬尘和各类燃油动力机械排放燃油废气及室内装修废气，施工期严格落实施工工地“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”信息化监管平台。施工扬尘应采用路面硬化、持续洒水降尘、设置围挡、裸露地块及易扬尘物料覆盖、车辆冲洗，合理安排车辆出行等措施，车辆废气采取限速、严禁超载、敞开布置等措施。在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到GB/T18883－2002《室内空气质量标准》、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内环境造成污染。建设单位应加强管理，切实落实以上措施，预计施工废气对环境的影响较小。 二、水环境保护措施及影响分析 本项目施工期的污水主要是施工人员生活污水、施工废水，施工期废水成分相对比较简单，SS浓度较高，经沉淀池沉淀后可用于厂区内部洒水抑尘。砂石料加工用水经沉淀后回用，不排放。混凝土养护用水经毡盖，混凝土吸收，蒸发，无废水产生。机械设备及施工车辆冲洗水经收集沉淀后用于场区抑尘。生活污水收集至经防渗处理的化粪池处理后用于周围农田和林地施肥，不外排。 建设单位应采取以下控制措施减少施工期废水对环境的影响： ①施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水； ②施工场内应设置简易沉淀池并修建临时排污管道，施工产生的泥渣浆废水经沉淀池处理，除去其中的泥砂后回用于场地洒水； ③施工废水禁止随意排放，禁止排入地表水体，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路和周边环境。 ④严格加强对施工人员的管理，施工人员集中居住，生活污水不得随意泼洒，施工场地应设有污水收集和简易处理设施。 ⑤严禁施工期废水排入附近河流。 三、声环境保护措施及影响分析 在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围环境产生一定影响。施工噪声在建设单位应采取有效的噪声防治措施，将施工期噪声影响降至最低限度，为了尽量降低噪声对周围环境保护敏感目标的影响，本项目施工应做好如下防治噪声污染工作： ①施工方案中必须有减少施工噪声影响的措施，施工队要严格遵守，做到文明施工； ②施工单位向周围生活环境排放建筑施工噪声，应符合《建设施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准限值要求； ③向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度，并在施工现场所在地的区、县环境保护行政主管部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工； ④加强噪声源控制，选用低噪声设备和降噪施工方式，从根本上降低噪声源强。使用噪声较大的设备应合理摆放，钢筋的切割应放置在场地中间；打桩机械在运转操作时，应在设备噪音声源处进行遮挡；起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛；现场的加压泵、电锯、无齿锯、砂轮、空压机等，均应在工地相应方位搭设设备房或操作间并采取隔声措施，不可露天作业； ⑤加强对设备的管理，闲置设备应关闭或减速，动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作； ⑥项目施工期加强对运输车辆的管理，选择合适的运输路线及建筑材料入口，避开环境敏感目标，以将对环境的影响降低至最小，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 ⑦现场装卸钢模、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响；物料的装卸不要在夜间进行，避免造成扰民； ⑧重大考试期间或其他要求限制噪声影响时，应按规定要求停止施工； ⑨合理安排施工作业计划，合理安排施工时间，严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； ⑩在噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生高噪声污染的施工作业；严禁夜间施工，避免施工扰民作业。 落实上述噪声污染防治措施后，可有效降低施工噪声对周边环境的影响。同时，由于施工活动是短期的，施工噪声的影响将随着施工的结束而消失。 四、固体废弃物环境保护措施及影响分析 施工期间所产生的固体废物主要有施工废物料、施工人员的生活垃圾等，废建筑材料大约20t，由相关机构回收利用，施工人员的生活垃圾每天产生量为10kg/d，及时清运。根据《河南省人民政府关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》豫政〔2015〕39号，施工期的固废防治可采取以下措施： ①要求分别设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。 ②产生建筑垃圾的建设单位、施工单位以及从事建筑垃圾运输和消纳的企业获得核准后方可处置建筑垃圾。 ③加强包括拆除在内的施工工地管理，要有待运建筑垃圾覆盖设施,防止出现工地扬尘。 ③推行分类集运。建筑垃圾要按工程弃土、可回用金属类、轻物质料(木料、塑料、布料等)、混凝土、砌块砖瓦类分别投放，运输单位要分类运输。禁止将其他有毒有害垃圾、生活垃圾混入建筑垃圾。 ④强化运输管理。建筑垃圾要由专业的运输企业运输，建筑垃圾运输车辆要安装全密闭装置、行车记录仪和相应的卫星定位监控设备，严禁运输车辆沿途泄漏抛洒。 ⑤加强建筑垃圾的分拣回收工作，回收可以作为再生资源重新利用的成分。 经过以上措施，预计项目施工期固废能得到妥善处置，不会产生二次污染。 五、生态环境保护措施及影响分析 本项目用地范围内无生态环境保护目标，所属区域无珍稀动植物，该项目建设期间在开挖、平整、填方过程中，区域内部分植物遭到破坏，植被受破坏后表土裸露，遇到强降水会形成溅蚀或因水积流产生面蚀。为尽量减少本项目建设对生态环境的影响，评价要求： （1）修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治； （2）注意土石方平衡，合理规划地基开挖次序，减少土石方的堆积量； （3）开挖土方覆盖措施，避免雨天雨水冲刷； （4）合理安排施工进度，加快地基施工，及时回填。 评价认为项目在措施落实到位后，不会对所在区域的生态环境造成显著的影响，项目建设完成后，上述环境影响也随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强 （1）卸料粉尘 项目骨料卸料后在封闭车间内堆存，卸料过程产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，原料卸料粉尘产生系数为0.015~0.2kg/t，本环评取0.1kg/t，项目卸料量为4000t/a，卸料过程在封闭车间内进行，并采取洒水降尘措施，粉尘可削减90%以上，则粉尘排放量为40kg/a。 （2）原料堆场扬尘 本项目原料堆场位于厂区东侧，为全封闭料库，用于堆存骨料（石子、河沙），根据建设单位提供资料，砂、石堆场粒径范围为1.6~20mm，粒径较大，根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为2.0m/s，此风速下砂石堆场不易起尘。本次评价引用西安冶金建筑学院给出的北方起尘公式进行计算。 式中：Q — 堆场起尘量，mg/s； U — 堆场平均风速，m/s（评价选取U =2.0m/s（年均风速））； Ap—堆场的面积，400m2； η— 堆场抑尘效率，设洒水装置，对堆场进行密闭和喷淋，堆场抑尘效率按99%计。 根据上式计算，本项目堆场起尘情况见下表。 表4-1 本项目堆场起尘情况一览表 名称 堆场面积（m2） 起尘量（mg/s） 起尘量（t/a） 产品堆场 400 0.050 0.0017 （3）上料粉尘 本项目石子、河沙等骨料通过铲车输送至计量斗，计量斗再落料至密闭的螺旋输送机输送至搅拌机。骨料铲装过程会产生粉尘污染，特别是装运上料时，如果举的过高或者风速较大时，粉尘污染就会较大。 本项目骨料堆场为半开放式，并设有喷淋装置，砂石料等原材料由运输车辆直接运至仓库内卸料，进料过程采用铲车直接由仓库将砂石搅拌仓内材料放入进料斗，再由电脑控制对其进行称重，最后经皮带运输至搅拌站。由于本项目砂石料均暂存于半开放式堆场内，因此卸料过程中产生的粉尘大部分密闭在堆场内，而且有全覆盖式洒水装置对砂石料进行洒水湿润，由于重力作用粉尘逐渐沉降至地面，砂石材料进料斗和称量斗设置在密闭仓库内。铲装扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算： 式中：Q—装卸扬尘，g/次； U—风速，2.0m/s； W—物料湿度，5%； M—车辆吨位，20t； H—装卸高度，0.5m 经计算，装卸扬尘产生量为9.6g/次，项目厂房全封闭并设喷淋装置对进入给料机的骨料、水泥进行喷洒以保证骨料湿润，从而减少扬尘产生量，无组织粉尘减少量按90%计，本项目原料用量为4000t/a，单次铲装量按1t计，则上料工序无组织粉尘排放量为3.8kg/a。 （4）筒仓呼吸粉尘 本项目所用水泥采用密闭储存罐储存，项目设置1座水泥储罐。水泥、粉煤灰经密闭罐车或其他输送装置通过压缩空气泵（风量按4000m3/h计）从储存罐顶部打入罐内，在打入粉料的过程中会产生粉尘，打料时气流携带水泥由管道进入料仓，在料仓内粉料与气体相分离，项目在每个粉料仓顶部均安装1台脉冲除尘器（除尘效率99.9%），处理粉料料仓在进料过程中产生的粉尘，料仓内产生的含尘废气由料仓顶部的布袋除尘器过滤净化后，通过储罐罐顶排气口（距离地面高于15m）排放。 项目水泥用量共900t/a，每罐车运输量为30t，每年需打料30车（次），每次打料，每车粉料打入储罐需40分钟左右，每年打料约20h。由项目粉料年用量计算出粉料装入储罐产生的废气量为8×104m3/a，废气中主要污染因子粉尘产生浓度为8000mg/m3，属间歇式排放。本项目粉料储罐粉尘产排情况见下表。 表4-2 项目粉料仓进料粉尘产排情况 粉料储罐数量 除尘器 风量 （m3/h） 产生量（t/a） 进口浓度 （mg/m3） 排放浓度 （mg/m3） 总排放量 除尘效率 废气量 （m3/a） 粉尘排放量 （t/a） 1 1台 4000 0.64 8000 8 8×104 0.0006 99.9% 由上表可知，各粉料仓在经过脉冲除尘器后，粉尘排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。 （5）搅拌工序粉尘 本项目沙、石子、水泥物料落入搅拌机时冲击过程会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂骨料与粉料进入搅拌机中逸散尘的排放因子，本项目该工序粉尘产生量取为0.2kg/t，项目原料年用量约4900t，则粉尘产生量为0.98t/a。 评价要求项目对搅拌车间进行整体封闭，负压运行，搅拌机上方分别安装集气罩，废气收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99.9%，风机风量为10000m3/h，则粉尘无组织排放量为0.049t/a，0.020kg/h，有组织排放量为0.0093t/a，0.0038kg/h，0.38mg/m3，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）排放限值要求。 （6）道路扬尘 厂区内料场至大门均为水泥硬化路面，门口设车辆冲洗装置，运输产生的粉尘较少。原料运输至生产区过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输产生的扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面含尘量等因素相关，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算。 Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 由项目原辅料用量可知，项目用料及成品运输量均为4900t/a，全年运输车次约为930次；行驶速度以20km/h计，运输距离约100m，不洒水时地面粉尘量按0.2kg/m2，则运输车辆扬尘量为0.07t/a，厂区内道路全部硬化，定期洒水、清扫，并建设车辆冲洗装置，运输车辆严密覆盖，限速行驶，可使扬尘减少50%，则车辆扬尘排放量为0.035t/a。 表4-3 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 主要污染治理设施 污染物排放情况 排污口编号 排放标准 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行技术 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 浓度限值（mg/m3） 卸料粉尘 颗粒物 / / 无组织 洒水降尘 / / / / / / 0.04 / 0.5 原料堆场扬尘 颗粒物 / / 无组织 洒水降尘 / / / / / / 0.0017 / 0.5 上料粉尘 颗粒物 / / 无组织 洒水降尘 / / / / / / 0.0038 / 0.5 筒仓呼吸粉尘 颗粒物 8000 0.64 有组织 脉冲除尘 4000 100 99.9 是 8 0.032 0.0006 DA002 10 搅拌工序粉尘 颗粒物 380 0.931 有组织 布袋除尘 10000 95 99.9 是 0.38 0.0038 0.0093 DA001 10 / 0.049 无组织 无 / / / / / 0.020 0.049 / 0.5 道路扬尘 颗粒物 / / 有组织 洒水降尘 / / / / / / 0.035 / 0.5 2、排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表4-4 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源种类 排污口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 监测要求 排气筒坐标 排气筒高度 排气筒内径 排放温度 排污口类型 浓度限值（mg/m3） 监测点位 监测因子 监测频次 有组织 筒仓呼吸粉尘排放口DA002 E:113.19516689 N:32.97266632 15 0.3 常温 一般排放口 10 筒仓呼吸粉尘排放口DA002 颗粒物 1次/年 有组织 搅拌工序废气排放口DA001 E:113.19518566 N:32.97245443 15 0.4 常温 一般排放口 10 搅拌工序废气排放口DA001 颗粒物 1次/年 无组织 无组织粉尘 / / / / / 0.5 厂界四周 颗粒物 1次/年 3、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为： 布袋除尘器过滤能力变差，急需清灰时，过滤效率下降80%，仅剩19%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况。 废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-5 废气非正常工况排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 DA001 废气处理设施故障，处理效率为19% 颗粒物 1.62 0.0162 1h 5 立即停止生产，关闭排放阀，除尘器布袋及时清灰 2 DA002 废气处理设施故障，处理效率为19% 颗粒物 34.1 0.136 40min 5 立即停止打料，关闭排放阀，更换除尘器滤芯 4、污染源强核算表格 表4-6 大气污染物污染源强核算表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间（h） 核算方法 废气产生量（m3/h） 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 工艺 效率（%） 核算方法 废气排放量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 筒仓 筒仓 DA002 颗粒物 产污系数法 4000 8000 0.64 脉冲除尘器 99.9 产污系数法 4000 8 0.0006 20 搅拌 搅拌机 DA001 颗粒物 产污系数法 10000 380 0.931 布袋除尘器 99.9 产污系数法 10000 0.38 0.0093 2400 无组织粉尘 全厂 / 颗粒物 产污系数法 / / / / / 产污系数法 / / 0.1295 2400 5、措施可行性分析及其影响分析 本项目营运期的废气主要为卸料粉尘、原料堆场扬尘、原料上料粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌工序粉尘、道路扬尘等。 根据《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等文件要求，建设单位采取如下措施： ①厂界周围设置防尘围挡，进一步减小粉尘对周边的影响。 ②物料上料过程在封闭厂房内进行，并设喷淋装置对进入给料机的骨料进行喷洒以保证骨料湿润，从而减少扬尘产生量。在搅拌等扬尘点封闭，安装集气罩，废气收集后经一根15m高排气筒高空排放，风机运行时确保车间处于微负压状态，减少车间无组织粉尘排放，提高粉尘收集效率。 ③及时清理除尘器内粉尘，并对除尘器维护保养，定期检查滤袋，保证除尘器运行正常。 ④项目生产过程及原料产品堆放区全部位于全封闭厂房内，物料运输过程中采用封闭措施，原料上料区和产品装车区域均在全封闭车间内。 ⑤采取洒水降尘措施，运输道路和车辆采取洒水降尘和车辆冲洗措施，在物料堆场内设覆盖式喷雾装置，在物料运至堆场卸料时开启，并定期对料场喷雾降尘。 ⑥对厂区空地进行绿化或硬化、道路进行硬化，及时对厂区地面清扫并洒水降尘。 ⑦厂区门口设减速慢行标志，物料运输车辆要严密遮盖，进厂减速慢行，以减少物料散落。 ⑧粉状物料、骨料进库存放，厂界内无露天堆放物料。 经采取以上措施后，治理措施符合相关文件要求，经济技术合理，排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）排放标准限值要求，对周围环境影响较小。 二、废水 1、源强核算 ①生活污水 项目需员工10人，年工作日300天，项目不设食堂和住宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），本环评员工生活用水取50L/人·d，用水量为0.5t/d，废水排放系数0.80计，则生活废水0.4t/d（120t/a），生活废水水质为pH：6~9，CODcr：300mg/L，氨氮：30mg/L，则CODcr产生量0.036t/a，氨氮产生量为0.0036t/a。 ②生产用水 （1）搅拌用水 项目搅拌过程中用水直接加至搅拌机内进行搅拌生产，根据业主提供的技术资料，搅拌用水量为150kg/m3▪产品，成品混凝土密度约为2300kg/m3，则搅拌用水量为300t/a，搅拌用水在产品养护过程中蒸发，无废水产生。 （2）养护废水 根据业主提供资料，项目养护用水量大约为1m3/d，300m3/a，部分养护用水在养护过程中蒸发，废水产生系数为0.5，则养护废水产生量为150m3/a，主要污染物为SS，经沉淀池处理后回用于生产。 （3）洒水降尘：项目主要为道路及场地降尘洒水，同时在物料落料口、上料口及生产车间周围进行洒水降尘，生产用水量约为1m3/d，300t/a，全部蒸发消耗，无废水产生。 （4）车辆冲洗：项目运输车量每次出厂前对车身冲洗，冲洗用水量合计为0.4m3/辆·次。项目年运输车次为930次/a，因此冲洗用水量约为372m3/a，1.24m3/d。产污系数按0.9计，则废水产生量为334.8m3/a，1.12m3/d。主要污染物为SS。厂区进出口设置有车辆冲洗装置和冲洗废水的收集处理和回用措施，冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 （5）设备冲洗水 项目搅拌机等设备停产时需要清洗，根据业主提供资料，冲洗用水量为0.5m3/d，150m3/a，产污系数按0.9计，则废水产生量为135m3/a，0.45m3/d。主要污染物为SS，清洗废水经清洗废水池收集，沉淀分离后作配料用水，不排放。 2、措施可行性分析及其影响分析 本项目生产废水经沉淀后循环使用不外排，项目生产废水主要污染因子为SS，通过沉淀可去除大部，同时项目对回用水水质无严格要求，因此可满足要求。项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，项目周边分布大面积农田，足以满足生活废水消纳需求。因此本项目废水治理措施可行，对周围环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期间的噪声主要是上料机、搅拌机、成型机、风机等机械设备的噪声，其声源强详见下表。 表4-7 项目噪声排放情况一览表 噪声源强 数量（台） 位置 声源类型（频发、偶发等） 产生源强 （dB（A）） 降噪措施 排放强度 （dB（A）） 持续时间（h/d） 上料机 2 生产区 频发 85 隔声、减震 65 8 搅拌机 2 生产区 频发 90 隔声、减震 65 8 成型机 2 生产区 频发 85 隔声、减震 65 8 风机 1 生产区 频发 85 隔声、减震 65 8 2、污染源强核算表格 表4-8 噪声污染源强核算表格 工序/生产线 装置 噪声源 声源类型（频发、偶发等） 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 上料 上料机 上料机 频发 类比法 85 隔声、减震 20 类比法 65 8 搅拌 搅拌机 搅拌机 频发 类比法 90 隔声、减震 25 类比法 65 8 成型 成型机 成型机 频发 类比法 85 隔声、减震 20 类比法 65 8 废气处理 风机 风机 频发 类比法 85 隔声、减震 20 类比法 65 8 3、厂界和环境保护目标达标情况分析 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，预测模式采用“8.4.1 工业噪声预测”计算模式。根据项目噪声源的特征，主要噪声源到接受点的距离超过噪声源最大几何尺寸的2倍，各噪声源可近似作为点声源处理。 （1）室外声源 已知靠近声源某一参考位置处的声级时，单个室外的点声源在预测点产生的声级贡献值计算基本公式为： 式中：Lp(r)——预测点（r）处的倍频带声压级，dB； Lp(r0)——靠近声源处r0点的倍频带声压，dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 为保守起见，本次预测仅考虑声波几何发散衰减，公式简化如下： （2）室内声源 对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算： 式中：LP1,i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1,j——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2,i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）计算总声压级 ①多声源声压级的叠加 对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAj——第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)； tj——在T时间内j声源工作时间，S； ti——在T时间内i声源工作时间，S； T——用于计算等效声级的时间，S； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ②预测点的噪声预测值 为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： 式中：Leq——预测等效声级，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （4）模式中参数的确定预测中重点考虑几何衰减、建筑物阻挡隔声，忽略大气衰减、地面效应等。 项目噪声预测结果见下表。 表4-9 噪声预测结果单位：dB（A） 评价点 与噪声源距离（m） 时段 背景值 贡献值 预测值 标准值 东侧厂界外1m处 10 昼间 / 53.5 53.5 60 南侧厂界外1m处 8 昼间 / 55.4 55.4 60 西侧厂界外1m处 5 昼间 / 59.5 59.5 60 北侧厂界外1m处 15 昼间 / 49.9 49.9 70 厂区西北侧民房 35 昼间 53.0 42.6 53.4 60 厂区西侧民房 45 昼间 52.6 40.4 52.9 60 根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目东、南、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-10 噪声预测结果单位：dB（A） 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季，分昼间、夜间进行 四、固体废物 1、固体废弃物产生情况 本目固体废物有员工生活垃圾、收集粉尘、沉淀池淤泥、残次品等。 （1）收集粉尘 项目布袋除尘器收集的粉尘量约为0.92t/a，为一般固废，外返回生产线循环使用。 （2）沉淀池淤泥 项目车辆冲洗水、养护废水采用沉淀池处理后循环使用，沉淀池定期清理，沉淀池淤泥产生量约为1t/a，环卫部门清运处理。 项目搅拌机冲洗废水经清洗废水池沉淀后，沉渣主要为砂石，下次生产时重新投入生产，冲洗废水用作搅拌用水，不产生固废。 （3）残次品 项目残次品大约为总量的5%，则残次品产生量约200t/a，统一收集后外售综合利用。 （4）生活垃圾 项目劳动定员10人，年工作300天。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产量按0.6kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量为6kg/d（1.8t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运。 表4-11 固废污染源强核算表格 序号 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量 （t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量 （t/a） 环境管理要求 1 办公生活 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 / 1.8 垃圾箱 环卫部门 1.8 生活垃圾收集点 2 粉尘废气处理 过滤粉尘 一般固废 / 固态 / 0.92 堆存 回用于生产 0.92 返骨料库堆存 3 生产废水处理 沉淀池淤泥 一般固废 / 固态 / 1 堆存 委托环卫清运 1 一般固废堆场 4 生产 残次品 一般固废 / 固态 / 200 堆存 外售综合利用 200 一般固废堆场 2、处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 五、地下水、土壤 本项目属于水泥制品项目，区域均进行水泥地面硬底化，对地下水、土壤环境影响较小。 六、生态环境影响 本项目用地属工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 七、环境风险 本项目不涉及的环境风险物质，主要风险事件类型为废气治理设施出现故障导致废气超标排放，对周围大气环境造成不良影响。 废气治理措施事故排放应急防范措施如下： 1）加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度。 2）安排专职或兼职人员负责废气治理设施的日常管理。 3）加强风机的日常维护保养，防止风机故障停运。 4）生产线运行前，先启动废气治理系统风机。 5）发现废气治理设施事故排放时，应在确保安全的情况下，立即停止生产作业，从源头上掐断有机废气来源；然后对废气治理系统进行全面的排查检修，找出病灶，及时回复治理系统的正常运行。在确保废气治理系统正常运转后，方可投入生产作业。 5、环境风险分析结论 本项目运营期不涉及环境风险物质，主要存在废气治理设施故障引发的事故排放等风险，项目不存在重大风险源，运行期间的环境风险很小，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。 八、电磁辐射 不涉及。 九、环保设施验收内容及环保投资估算 该项目总投资150万元，其中环保投资共计20万元，占总投资的13.3%，该项目环保投资主要用于废气、噪声、废水、固废治理等，工程环保投资一览表详见下表。 表4-12 环保投资及验收一览表 类别 环保设施名称 投资 （万元） 验收标准 废气 车间全封闭；搅拌工序设集气罩，废气通过布袋除尘器+15m高排气筒处理后达标排放；筒仓呼吸粉尘通过仓顶除尘器处理后达标排放； 5 排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）排放标准 骨料库覆盖式喷雾装置 3 进出厂车辆冲洗装置、雾炮机 2 厂界喷雾装置 2 厂区围挡 纳入工程投资 废水 化粪池1座 1 不外排 沉淀池1座 1 雨污分流及导流沟；初期雨水池1座 3 噪声 隔声、减震垫措施 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类 固废 垃圾箱若干 0.5 环卫清运 固废暂存处 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 合计 20 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌工序废气排放口DA001 | 颗粒物 | 车间封闭+集气罩+布袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020） |
|  | 筒仓废气排放口DA002 | 颗粒物 | 废气通过筒仓呼吸口脉冲除尘器处理后通过仓顶排放放口排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020） |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间、骨料库全封闭；骨料库全覆盖式喷雾装置；进出厂车辆冲洗装置、雾炮机；厂区围挡 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池处理后用于周边农田施肥 | 不排放 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀池处理后循环使用 | 不排放 |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 噪声 | 隔声、减震、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器粉尘：收集后回用于生产； 沉淀池淤泥：委托环卫清运； 员工生活垃圾：垃圾箱收集后由环卫部门清运； 残次品：外售资源化利用。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 加强有机废气治理设施的日常运行管理及维护，建立台账管理制度，确保治理设施正常稳定运行。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 | / | 0.1394 | +0.1394 |
| 废水 | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | / | 0.92 | +0.92 |
|  | 沉淀池淤泥 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 残次品 | 0 | 0 | 0 | 200 | / | 200 | +200 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①